TP n°07: charge d'un condensateur à courant constant

Objectifs:	- relever l'allure de la tension aux bornes d'un condensateur chargé à courant constant;
- définir et déterminer la capacité d'un condensateur.

1Montage et mesures

I
u
K
A

V

µA

com
com
V
Le schéma du montage permettant l'étude de la charge du condensateur à courant constant est donné ci contre:
A l'instant t = 0, on ouvre l'interrupteur K, et on relève l'évolution, en fonction du temps, de la tension u aux bornes du condensateur.

1- Le montage est déjà câblé: prenez-en connaissance, mettez-le sous tension (interrupteur K en position fermé) et ajustez avec le potentiomètre la valeur de I délivré par le générateur de courant I = 200 µA.
2- Que vaut la tension u ? En déduire l'état du condensateur. .........................................................................
3- Munissez-vous d'un chronomètre, et déclenchez-le lorsque vous ouvrez l'interrupteur. Ensuite, toutes les 20 s, relevez la valeurs de la tension u et complétez le tableau (2ème ligne):

t (s)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
u (V)
Q (mC)

2 Exploitations des mesures

On appelle Q la quantité d'électricité reçue par le condensateur à partir du moment où le condensateur est traversée par le courant I.
1- Rappelez la relation entre Q, I et t : ..............................................................................................................
2- Complétez la 3ème ligne du tableau ci-dessus, en exprimant Q en mC.
3- Tracez , page suivante, la courbe Q=f(u), avec comme échelle 1 cm pour 4 mC (verticalement) et 1 cm pour 1V
4- Commentez la courbe obtenue: .....................................................................................................................
5- Calculez la pente de cette courbe..................................................................................................................
6- Cette pente représente la capacité du condensateur, notée C. Elle s'exprime en Farad (F), si Q est exprimée en coulomb (C) et u en volt (V). Donnez la valeur de C en Farad puis en mF et en µF:
.............................................................................................................................................................................
7- Comparez la valeur de C déterminée expérimentalement avec la valeur indiquée sur le composant.
.............................................................................................................................................................................
8- Le constructeur garantie la valeur de la capacité avec une tolérance de +/- 20%. La valeur expérimentale entre-t-elle bien dans l'intervalle ? ....................................................................................................................

Caractéristique Q = f(U) d'un condensateur

ANNEXE: schéma du générateur de courant

12V
Zener
3.8 V
470 Ω
100 kΩ
2N2905
I