TP n°10: boussole des tangentes

Objectif:	- déterminer la composante horizontale du champ magnétique terrestre, à l'aide d'une boussole des tangentes.

La boussole des tangentes est un dispositif constitué d'une grande bobine plate, verticale, comportant N spires de rayon R, au centre de laquelle est placée une aiguille aimantée sur un support horizontal.

Cercle gradué

Bobine plate

Aiguille aimantée

A
Rh

U
K
A
com

I
DC
Le champ magnétique créé par une bobine plate est perpendiculaire au plan de la bobine et a pour intensité : B_b = %mu_0 {N.I} over {2 R} où I est l'intensité du courant dans la bobine et μ0, la perméabilité du vide: μ0 = 4 π.10 -7.

1Etude qualitative

1- Réalisez (hors tension) le montage ci-contre:
U=6V (tension continue)
Rh rhéostat de 10 Ω, utilisé en résistance variable, et réglé à sa valeur maximale afin d'avoir un courant I d'intensité la plus faible possible.
On prendra pour la bobine de la boussole :
N = 1 spire, et R = 6 cm.
Faîtes vérifier le montage par votre professeur.

2- Tant que le générateur est éteint ou que l'interrupteur est ouvert, l'aiguille de la boussole s'oriente selon la direction Sud-Nord du champ magnétique terrestre. Soit vec{B_h} la composante horizontale du champ magnétique terrestre.
Tournez l'ensemble {bobine +boussole} de manière à ce que l'aiguille de la boussole soit dans le plan de la bobine.
Fermez l'interrupteur. L'aiguille tourne alors d'un angle α.
La nouvelle direction prise par l'aiguille de la boussole indique le champ résultant vec{B_r} qui est la somme du champ magnétique terrestre ( vec{B_h} ) et du champ créé par la bobine ( vec{B_b} ). On appelle α, l'angle entre vec{B_h} et vec{B_r} .

Plan de la bobine
3- Soit le tracé vectoriel ci-contre:
Affectez aux flèches les champs vec{B_h} et vec{B_b}
Tracez vec{B_r} .
Faites figurer α.

Exprimez tan α en fonction de Bh et Bb (expression 1) : …...............................................................................
Exprimez tan α en fonction de Bh , μ0, N, I et R (expression 2):
.............................................................................................................................................................................

2Etude quantative

1- Faites varier l'intensité I du courant circulant dans la bobine en agissant sur le rhéostat de 0 à 5 A, et notez les valeurs de l'angle α correspondantes:

I (A)
α (°)
tan α

2- Calculez tan α , puis tracez la courbe tanα = f( I).

Echelles :
1 cm <=> 0,25 A
et
1 cm <=> 0,1

3- Que pouvez-vous en dire ? …........................................................................................................................
4- Choisissez un point de la droite ainsi tracée, notez pour ce point : tan α = …............... et I= …..................
5- Remplacez dans l'expression 2 (voir partie 1) les valeurs connues et déterminez la valeur de Bh.
….........................................................................................................................................................................
6- Comparez cette valeur de Bh avec la valeur théorique (2.10-5 T) :
.............................................................................................................................................................................