Devoir n°3: dipôles actifs et puissance et énergie

Exercice 1 : alimentation d'une lampe (10 points)

Aux bornes d’un dipôle AM, on a relevé les valeurs suivantes :

U (V)	4.5	4	3.5	3	2.5
I (A)	0	0.1	0.2	0.3	0.4

1- Tracez la caractéristique U (I) de ce dipôle. Est-ce un dipôle actif ou passif ?
2- Déterminez son modèle équivalent de Thévenin.
3- On alimente à l’aide de ce dipôle une lampe dont la caractéristique est donnée dans le tableau suivant:

U (V)	0	0.5	0.8	1.2	1.5	2.25	3.53
I (mA)	0	100	150	200	240	300	380

3.1 Indiquez le point de fonctionnement et déterminez ses coordonnées.
3.2 En déduire la puissance absorbée par la lampe.
3.3 La lampe ayant un rendement de 6%, calculez sa puissance utile (correspondant à « l’énergie lumineuse »).
3.4 Le dispositif « dipôle AM plus lampe » fonctionnant pendant 10 heures, quelle énergie thermique est dissipée dans la lampe (donnez le résultat avec l’unité légale puis en W.h) ?

RIT
1
3
2
E
S

Ie
Is
C

Exercice n°2 : régulation de tension
(10 points)

Ue
Us
R
Soit le montage ci- contre, pour lequel on donne :
Ue = 15 V ; Us = 5,0V ; Is = 0,20 A ; Ie = 1,0 mA

1- Quel est le rôle d’un régulateur intégré de tension ?
2- Faites un schéma du montage permettant de mesurer Ue, Ie, Is et Us. Précisez les bornes et les positions des appareils.
3- Énoncez le principe de conservation de l'énergie.
4- Calculez :
- la puissance utile Pu fournie à la charge ;
- la puissance PE absorbée par le RIT ;
- la puissance pD dissipée dans le régulateur intégré de tension ;
- le rendement du montage.
5- La charge est une résistance. Déterminez sa valeur.
6- On souhaite placer en sortie du régulateur une autre résistance, de 22 Ω cette fois, et de puissance maximale 1 W.
6.1 Calculer : - l’intensité maximale du courant qui peut la traverser ;
- la tension maximale que l’on peut appliquer.
6.2 Peut- on envisager de la placer en sortie du RIT ?

Document réponse

NOM, Prénom: …...........................................................................................................................................

Échelles: 1 cm pour 50 mA et 1 cm pour 0,5 V.