Devoir n°4: puissance et énergie et condensateur

Exercice 1 : lampe halogène (3,5 points)

Une lampe halogène basse tension fonctionnant sous une tension de 12 V est traversée par un courant de 3,3 A.
1- Calculez la puissance de cette lampe.
2- Elle reste allumée pendant 10h25min.
2.1 Calculez en joule l'énergie consommée.
2.2 Sachant que 1 W.h = 3600 J, calculez cette énergie consommée en W.h.
2.3 Sous quelles formes l'énergie électrique consommée se transforme-t-elle ?

Exercice 2 : moteur électrique (4,5 points)

Un moteur électrique reçoit une puissance de 1,1 kW. La résistance interne purement ohmique est égale à 1,2 Ω. Il est traversé par un courant d'intensité 5,0 A.
1- Calculez la tension U à ses bornes.
2- Déterminez sa force électromotrice E.
3- Calculez les pertes par effet Joule pJ.
4- Calculez le rendement η du moteur sachant que les autres pertes sont égales à p= 10 W.

Exercice 3: Conducteur ohmique (2 points)

Sur un conducteur ohmique sont inscrites les données suivantes: 22 Ω ; 10 W.
1- Calculer la tension maximale que l'on peut appliquer aux bornes du conducteur
2- Calculer l'intensité maximale du courant qui peut le traverser.

Exercice 4: détermination de la capacité d'un condensateur (6,5 points)

On a réalisé la charge d’un condensateur par un générateur de courant constant I0 = 500 A. Les mesures effectuées sont les suivantes (uc : tension aux bornes du condensateur):
t (en s)	0	10	30	50	70	90
uc (en V)	0	1.05	3.10	5.00	6.90	9.1

1- Le condensateur était-il initialement déchargé ? Justifiez votre réponse.
2- Donnez le schéma du montage qui a permis d’effectuer ces mesures.
3- Représentez graphiquement la courbe uc(t). Échelles : 1 cm10 s ; 1 cm1 V.
4- Donnez l’expression liant le courant I0, la tension uc et la capacité C.
5- Après avoir calculé la pente de cette courbe uc(t), déterminez la valeur de la capacité C du condensateur.

Exercice 5 :condensateur plan (3,5 points)

Les caractéristiques d’un condensateur plan sont les suivantes :
- surface des armatures : 200 cm²,
- épaisseur du diélectrique : 1 cm,
- nature du diélectrique : air.
1- Quelle est la capacité de ce condensateur ?
Rappel : capacité d’un condensateur plan : C = %epsilon_0 %epsilon_r S over e , avec ε0, permittivité du vide, égale à 1 over {36. %pi . 10^9} F/m , εr , permittivité relative du diélectrique (εr = 1 pour l’air) , S : surface des armatures et e épaisseur du diélectrique.

Pour la suite, vous prendrez C = 20 pF.
2- Quelle est la tension maximale que l’on peut théoriquement appliquer aux bornes de ce condensateur, sachant que le champ électrique maximal que peut supporter un condensateur à air est 3 MV/m ?
3- Le condensateur est soumis à une tension de 200 V.
3.1 Quelle est la charge du condensateur ?
3.2 Quelle est l’énergie emmagasinée par le condensateur ?

Document réponse

NOM, Prénom: …...........................................................................................................................................

Échelles: 1 cm10 s ; 1 cm1 V.