Devoir n°8: grandeurs sinusoïdales et dipôles linéaires

Exercice n°1: équations horaires et vecteurs de Fresnel ( 7 points)
On donne u_1 (t) = 14,1 sqrt{2} sin (314 t + %pi over 4) et u_2 (t) = 21,2 sqrt{2} sin (314 t - %pi over 6)

1- Déterminez la période de u1.
2- Déterminez les phases à l'origine de u1 et u2, notées respectivement φ1 et φ2. Précisez bien leur unité.
3- En déduire la valeur du déphasage φ de u1 par rapport à u2.
4- Tracez les vecteurs de Fresnel vec{U_1} et vec{U_2} associés aux tensions u1 et u2 . Échelle: 1 cm pour 2 V.
5- Dessinez le vecteur vec {U_3} associé à la tension u3 = u1 + u2 .
6- En déduire la phase à l'origine de u3, notée φ3 , la valeur efficace U3 , puis l'équation horaire u3(t).

D
rv

i
u

ur

Exercice n°2: Montage expérimental et oscillogramme (6 points)

Soit le montage suivant :
rv est une résistance de faible valeur, ne perturbant pas le montage.

1- Placez sur le montage (à refaire sur votre copie) les branchements à l'oscilloscope si l'on souhaite visualiser la tension u sur la voie 1, et la tension ur sur la voie 2.

On relève l'oscillogramme suivant:

2- Déterminez la période T de ces tensions.

Voie 1
Voie 2
3- En déduire la fréquence f.
4- Déterminez les amplitudes des tensions u (voie 1) et ur (voie 2).
5- En déduire les valeurs efficaces U et Ur.
6- Déterminez le déphasage φ de ur par rapport à u. Précisez et justifiez son signe.

Exercice n°3: dipôles linéaires (7 points)

Un générateur de courant sinusoïdal alternatif fournit un courant d'intensité efficace I = 10 mA, et de fréquence 1,5kHz.

1- Il débite dans un condensateur de capacité C = 40 nF.
1.1 Déterminez l'impédance ZC du condensateur.
1.2 Calculez la valeur efficace U de la tension aux bornes du condensateur.
1.3 Tracez les vecteurs de Fresnel associés au courant et à la tension, en plaçant le vecteur vec I sur l'axe horizontal. Échelles: 1 cm pour 2 mA et 1 cm pour 5 V.
2- Le générateur de courant débite à présent dans une bobine parfaite d'inductance L. La valeur efficace de la tension à ses bornes est de 12 V. Il fournit toujours un courant d'intensité efficace I = 10 mA, et de fréquence 1,5kHz.
2.1 Déterminez l'impédance ZL de la bobine.
2.2 Calculez la valeur de l'inductance L. Précisez son unité.
2.3 Tracez les vecteurs de Fresnel associés au courant et à la tension, en plaçant le vecteur vec I sur l'axe horizontal et en reprenant les mêmes échelles qu'à la question 1.3.