Exercices sur le condensateur

Exercice 1: charge à courant constant
  On charge un condensateur initialement déchargé à courant constant I = 1,0 mA. La charge dure 30 s et la tension aux bornes du condensateur vaut alors 30 V.
  1- Calculer la capacité C du condensateur
  2- Si C = 220 nF, combien de temps dure la charge ?

    I
    U
    C

Exercice 2 : évolution de la tension en fonction du temps
Soit le montage ci contre.
On donne I= 1mA et C= 100μF.On suppose que I est constant et que le condensateur est initialement déchargé.
  1- Que vaut la tension U initialement ?
  2- Établir la relation liant le courant I à la tension U.
  3- Construire la courbe U(t) pour une durée de charge de 10 s.
  4- Reprendre le 3) si le condensateur est initialement chargé sous la tension U = 50V

Exercice 3 : détermination d'une capacité

I
U
C

K1
K2
R
On réalise le montage suivant :
1- Indiquer les états (ouvert ou fermé) des interrupteurs K1 et K2 lorsque l'on souhaite charger le condensateur.
2- Indiquer les états (ouvert ou fermé) des interrupteurs K1 et K2 lorsque l'on souhaite décharger le condensateur.
3- Dans le montage expérimental décrit, quelle est la particularité de cettecharge ?
4- Reprendre le schéma du montage et placer un voltmètre pour mesurer la tension uC.
5- On veut relever la caractéristique uC = f(t) où t représente le temps de charge du condensateur, mesuré avec un chronomètre.
Le générateur de courant délivre un courant constant I = 1,3 mA.
Indiquer la méthode expérimentale à utiliser pour compléter le tableau ci-dessous (on précisera en particulier la manière d’actionner les interrupteurs K1 et K2)
t (s)	0
uC (V)	0	1	2	4	6	8	10	12

6- On a relevé les résultats expérimentaux suivants :
t (s)	0	4,1	8,2	16,3	24,5	32,6	40,8	48,9
uC (V)	0	1	2	4	6	8	10	12

  Tracer la caractéristique UC = f(t).
  7- Après avoir évalué la pente de la caractéristique UC = f(t), en déduire la capacité C du condensateur utilisé.
Exercice 4: charge et énergie
On applique aux bornes d’un condensateur de capacité C = 0,47µF une tension U=150V.
1- Quelle est la charge portée par les armatures ?
  2- Quelle est l’énergie emmagasinée par le condensateur ?
Exercice 5 : énergie et puissance pour un condensateur
On charge un condensateur de 10 nF avec un générateur E =30 V.
1- Calculer l'énergie emmagasinée.
  2- Il faut 10 s pour charger le condensateur, calculer la puissance P de celui-ci.
  3- Si on le charge pendant 1ms, que vaut la puissance moyenne P ?

Exercice 6: condensateur plan
Un condensateur à film plastique (mylar) possède les caractéristiques suivantes:
- permittivité relative du mylar: εr = 2,5;
- surface des armatures en regard: S = 1,24 dm²;
- épaisseur du diélectrique: e = 12,5 µm;
- le champ disruptif est de 10 MV.m-1.
1- Calculer la capacité C de ce condensateur.
2- Calculer la tension maximale de service, si on adopte un coefficient de sécurité de 2.

Exercice 7: associations de condensateurs
Soit deux condensateurs de capacités C1 = 1µF et C2 = 0,47µF.
1- Quelle est la capacité C du condensateur équivalent à une association parallèle ?
2- Quelle est la capacité C du condensateur équivalent à une association série ?

Exercice 8: condensateurs en parallèle
Trois condensateurs de capacités C, 2C et 3C sont associés en parallèle. L'ensemble est alimenté par un générateur de courant I = 1 mA. Sachant qu'ils étaient initialement déchargés et que C = 100 µF:
1- Calculer la tension aux bornes de l'ensemble 2 secondes après la mise en service du générateur de courant;
2- déterminer la valeur de l'intensité du courant dans chacune des branches du circuit.