Exercices sur les associations séries de dipôles en régime sinusoïdal
# Exercice n°1: bobine réelle

Une bobine d'inductance L = 10 mH et de résistance interne r = 3,6 Ω est traversée par un courant sinusoïdal alternatif, de fréquence f = 200 Hz et d'intensité efficace I=100mA.
1- Dessinez le modèle équivalent série de cette bobine.
2- Calculez son impédance Z.
3- Déterminez la valeur efficace de la tension aux bornes de cette bobine.
4- Déterminez le déphasage φ du courant par rapport à cette tension.

L
C

R
i
uR
uL
uC
u
Exercice n°2: dipôle RLC série

1- Construisez la représentation de Fresnel de l'association série ci-dessus. Prenez des vecteurs de longueurs quelconques, et placez le vecteur vec {I} sur l'axe Ox.
2- Déterminez l'expression de Z, impédance équivalente du dipôle RLC, en fonction de R, L, C et ω, pulsation des tensions et courant du montage.
3- Déterminez l'expression de tan φ, où φ est le déphasage de i par rapport à u.
4- Discutez du signe de φ en fonction de L, C et ω.

Exercice n°3: dipôle RC

Une portion de circuit comprend en série un condensateur de capacité C = 100 µF et une résistance R = 25 Ω. Un GBF impose à cette portion de circuit une tension sinusoïdale de valeur efficace U constante et de fréquence f. Pour une valeur particulière f0 de la fréquence f, l'intensité efficace I du courant traversant le circuit a la valeur I0 = 0,72 A et la tension efficace aux bornes du condensateur est égale à UC0 = 7,2 V.
1- Calculez l'impédance ZC0 du condensateur pour f = f0 .
2- Calculez la fréquence f0 de la tension d'alimentation.
3- Déterminez l'impédance équivalente Z0 de la portion de circuit AB.
4- Calculez la valeur efficace U de la tension d'alimentation.

Exercice n°4: dipôle RC

Un condensateur et une résistance sont placés tous deux en série avec un générateur délivrant une tension sinusoïdale u. La tension efficace aux bornes du condensateur est UC = 40 V, celle aux bornes de la résistance est UR = 30 V.
1- Quelle est la valeur efficace U de la tension aux bornes de l'ensemble ?
2- Quel est le déphasage φ de l'intensité i du courant dans le circuit par rapport à la tension u ?

Exercice n°5: dipôle RLC

Une portion de circuit AB comprend en série un condensateur de capacité C = 20 µF, une résistance R = 470 Ω et une bobine d'inductance L = 1,0 H (de résistance négligeable). Une source de tension impose une tension u(t) = 100 sqrt{2}sin(100%pi .t+%varphi) à cette portion de circuit.
1- Calculez la valeur efficace I de l'intensité i du courant traversant le circuit.
2- Calculez le déphasage φ de l'intensité i du courant par rapport à la tension d'alimentation u.
3- En déduire l'expression horaire de l'intensité i.
4- Calculez les valeurs efficaces des tensions aux bornes des différents éléments.

Exercice n°6: dipôle RLC à la résonance

On reprend la portion de circuit de l'exercice 3. On place en série avec les dipôles une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. Pour la fréquence f0 = 160 Hz et U=19 V (réglages du GBF), la tension u d'alimentation et l'intensité i du courant qui le traverse sont en phase.
1- Quel phénomène observe-t-on ?
2- Calculez l'inductance L de la bobine.
3- Calculez la valeur efficace du courant I dans ces conditions.

Exercice n°7 : association série

Un dipôle AB, constitué d’une bobine d’inductance L et d’une résistance r, est alimenté par une tension sinusoïdale u de fréquence f = 200 Hz.
On mesure la valeur efficace I du courant i, la valeur efficace U de la tension u, et, la valeur absolue de j , déphasage de i par rapport à u.
On trouve I = 0,45 A, U = 80 V et j = 60°.
1- Placez sur un schéma du montage (à refaire sur votre copie) les branchements à l'oscilloscope si l'on souhaite visualiser la tension u sur la voie 1, et la tension ur = r.i sur la voie 2. Placez également les appareils permettant de mesurer I et U, en précisant bien leur position.
2- Tracez les vecteurs de Fresnel vec{I} et vec{U} en plaçant vec{I} sur l'axe horizontal (échelles choisies: 0,05 A/cm et 10 V/cm).
3- En déduire les vecteurs de Fresnel vec{U_r} et vec{U_L} puis les valeurs efficaces Ur et UL.
4- On donne Ur = 40 V et UL = 70 V. Déterminer les valeurs de r et de L.

Exercice n°8: circuit résonant

Soit le circuit RLC série, avec R= 20 Ω, L= 0,10H et C = 40 µF.
1- Calculez la fréquence propre, ou fréquence de résonance, de ce circuit.
2- La tension efficace aux bornes du circuit est de 110V. Calculez l'intensité efficace I du courant à cette fréquence.