Devoir n°1: lois générales en courant continu

M

G

batterie
A
B
r

C
Exercice 1: (d'après BTS AE 1992) 4 points

Une batterie d'accumulateur est utilisée:
- soit en générateur pour faire fonctionner le démarreur M (régime de décharge);
- soit en récepteur alimenté par l'alternateur- redresseur assimilé à un générateur continu G (régime de charge).
On prendra r = 10-3 Ω.

1- Montrer que le signe de UAB dépend du régime de fonctionnement de la batterie.
2- Calculer UAB pour un courant de décharge, lors du démarrage du véhicule, d'intensité 200 A.
3- Calculer cette même tension pour un courant de charge de la batterie d'intensité 10 A.

Exercice 2: 4 points

I2
I2
R2

I3
R3

I1
R1

E
U

On donne E = 2V; R1 = 50 Ω ; R2 = 50 Ω ; R3 = 25 Ω.
1- Calculer la résistance équivalente à R1, R2 et R3.
2- En déduire l'intensité du courant I1.
3- Calculer U.
4- Calculer I2 et I3.

Exercice 3: (d'après BTS AE 1994) 6 points

R
R
RT
R

E

A
B
M

U

Soit le montage ci-contre:
On donne:
E = 6 V; R = 1 kΩ.
RT est la résistance d'une thermistance: la valeur de RT varie en fonction de la température selon la courbe page suivante.

1- Exprimez littéralement la tension UAM en fonction de R, RT et E.
2- Exprimez la tension UBM en fonction de E.
3- Montrez que U = E over 2 {R_T - R} over {R_T + R}
4- Précisez le nom et la position de l'appareil permettant la mesure de U.
5- Pour quelle température cette tension U est-elle nulle ?

Exercice 4: (d'après BTS AE 2002) 3 points

VS
R
K
A

DEL
La tension VS est la tension de sortie d'une porte logique ET-NON.
On suppose ici que VS = 15 V.
DEL: diode électroluminescente témoin.
Lorsqu'elle émet de la lumière (fonctionnement normal), on a :
uAK = 2,1 V et i0 = 10 mA.

1- Quel est le rôle de la résistance R ?
2- Calculez la valeur de la résistance R afin que la DEL fonctionne normalement.
3- Calculez la puissance dissipée par R quand la DEL est allumée.

Exercice 5: 3 points

Un moteur électrique absorbe en régime permanent une puissance électrique PE = 30 kW. Le rendement du moteur est de 92 %.
1- Calculer la puissance mécanique utile;
2- Calculer la puissance perdue;
3- Calculer l'énergie perdue et transformée en chaleur pour une durée de fonctionnement de 5h.

thermistance
température (en °C)
résistance Rt (en ohms)