Devoir n°4: lois générales en courant continu et amplificateur opérationnel

E-
E+
S

Ue
US
R1
R2

A

i1
i2
i-
M
E
S

V

e
Exercice 1: montage à amplificateur opérationnel (7 points)

Soit le montage ci-contre:
L'amplificateur opérationnel est alimenté en (-15V; 0 V; +15V).
1- Quel est le régime de fonctionnement de l'amplificateur opérationnel ? Justifiez. En déduire la valeur de la tension différentielle d'entrée ε.
2- Établissez l’équation du nœud A. Que devient- elle si l’on considère l'amplificateur opérationnel parfait ?
3- Déterminez l’équation de la maille MEAM. En déduire l’équation de i1 en fonction de R1 et Ue.
4- Déterminez l’équation de la maille MSAM. En déduire l’équation de Us en fonction de R2 et i2.
5- A l’aide des résultats précédents, déterminer l'expression de Us en fonction de Ue, R1 et R2 puis celle du coefficient d’amplification du montage A = Us/Ue en fonction des résistances R1 et R2.

Exercice 2: (d'après BTS AE 1992) (13 points)

Ce problème a pour but de modéliser le dispositif de contrôle du fonctionnement de la batterie d'accumulateurs par le conducteur d'un véhicule.

Dans les montages suivants, les amplificateurs opérationnels sont considérés comme parfaits.
Les tensions de sortie correspondant aux 2 états de saturation seront prises égales aux 2 tensions d'alimentation: Vsat+ = Vcc+ = +5 V; Vsat- = Vcc- = -5 V.
M

G

batterie
A
B
r

C

Partie 1 : (3 points)
Une batterie d'accumulateur est utilisée:
- soit en générateur pour faire fonctionner le démarreur M (régime de décharge);
- soit en récepteur alimenté par l'alternateur- redresseur assimilé à un générateur continu G (régime de charge).
On prendra r = 10-3 Ω.

1.1- Montrez que le signe de UAB dépend du régime de fonctionnement de la batterie.
1.2- Calculez UAB pour un courant de décharge, lors du démarrage du véhicule, d'intensité 200 A.
1.3- Calculez cette même tension pour un courant de charge de la batterie d'intensité 10 A.

Partie 2 (2 points)
UAB est envoyée sur un montage soustracteur. On obtient alors en sortie de ce montage soustracteur une tension V_S = - R_2 over R_1 . U_{AB} , avec R2 = 100 kΩ, et R1 = 4,7 kΩ.
2.1- Calculez VS pour la décharge (Id = 200 A).
2.2- Calculez VS pour la charge (IC = 10 A).
Partie 3 (5 points)

E-
E+
S1

Vs
R3

R'3

Vcc- = -5V

D1

La tension VS est envoyée sur l'entrée + d'un amplificateur opérationnel comme ci-contre.

On donne : R3 = 10 kΩ
R'3 = 1 kΩ

Cet étage permet d'alerter le conducteur lorsque le courant de démarrage est important.

3.1- Quel est le régime de fonctionnement de l'amplificateur opérationnel ? Justifiez.
3.2 Calculez le potentiel VE- de l'entrée négative de l'amplificateur opérationnel.
3.3 Si la tension VS = -4,3 V, quelle sera la tension de sortie VS1 ? Quelle sera l'état de la diode D1 (rouge) ?
3.4 Pour quelle valeur du courant de décharge Id l'état de la diode changera-t-il ?

Partie 4 (3 points)

E+
E-
S2

Vs
R4

R'4

Vcc+ = +5V

D'2
D2

La tension VS est envoyée sur l'entrée - d'un amplificateur opérationnel comme ci-contre.

On donne : R4 = 1 kΩ
R'4 = 22 kΩ

Cet étage permet d'indiquer au conducteur soit une charge normale (IC < 10 A), soit une charge excessive (IC > 10 A).

4.1 Calculez le potentiel VE+ de l'entrée positive de l'amplificateur opérationnel.
4.2 Les deux diodes D2 (verte) et D'2 (rouge), doivent permettre, l'une d'indiquer que la charge est normale (verte) l'autre, que la charge est excessive (rouge). Indiquez en le justifiant où mettre D2 et où mettre D'2.