Devoir n°5 : composants fondamentaux de l'électronique ; amplificateur opérationnel
Exercice 1 : Amplification de tension (BTS AE 2009) 5 points

L'amplificateur opérationnel utilisé est supposé parfait et alimenté à partir d'une tension continue stabilisée U = 12V. Les tensions de saturation sont Vh = 12 V et Vb = 0 V.
Un capteur de température a un fonctionnement linéaire tel que U(θ) = KC x θ avec U(θ) en Volts;. KC = 0,01 V.°C-1 et θ en °C.
On souhaite amplifier la tension U(θ).

1. Quel est le régime de fonctionnement de l'amplificateur opérationnel AO1 ? Justifier et déterminer la valeur de la tension ε.
2. Montrer que U_{S1} = U(%theta) x (1 + R_2 over R_1) .
3. On veut que l'amplification soit de 10, c'est-à-dire que US1 = 10 x U(θ). Déterminer la valeur de R2 sachant que R1 vaut 1,0 kΩ.

Exercice 2 : étude d'une sonde anti-givre (BTS AE 2011) 15 points

Le schéma électrique d'une climatisation dispose d'une sonde anti-givre. Cette sonde a pour rôle d'arrêter temporairement le compresseur lorsque la température de l'air dans les ailettes de l’évaporateur est trop basse, la condensation de l'eau risquant alors d'entraîner un dépôt de glace sur les ailettes de 1'évaporateur.
On a représenté (figure 1) page suivante le circuit de commande de la sonde anti-givre.

Ce circuit comporte :
- un capteur de température (thermistance CTN) placé au voisinage de l'évaporateur.
La figure 2 page suivante représente l'évolution de sa résistance RT en fonction de la température θ de l'air.
- un amplificateur opérationnel considéré comme parfait (AOP) ; les tensions de saturation sont de 0V et de 24V,
- un transistor T (de type NPN) fonctionnant en régime de commutation.
Lorsque le transistor est passant, on donne: VCEsat = 0 V ; β = IC / IB = 100 et VBE = 0,8 V.
- un relais qui devra se déclencher lorsque la température de l'air descendra au dessous de 2,5 °C. Lorsque le relais est alimenté, le contact est en position T. Le relais a une résistance RL = 80 Ω.

On donne: Vcc = 24 V ; R2 = 1,0 kΩ . La tension à l’entrée négative est constante et vaut V1 = 4 V.

1. Étude de l'étage 1:
1.1. Quelles sont les valeurs possibles de la tension de sortie VS de l'amplificateur opérationnel ? Justifier.
1.2. Quelles sont les valeurs de i+ et i- ?
1.3. Donner 1'expression de V2 en fonction de Vcc, RT et R2.
1.4. Pour quelle valeur de V2 la valeur de la tension de sortie de l'amplificateur va t-elle changer ?
1.5. En déduire la valeur de RT correspondante.
1.6. En déduire la température à laquelle le relais se déclenche.

2. Étude de l'étage 2 lorsque le transistor est saturé :
2.1 Pour quelle valeur de VS le transistor est-il saturé ?
2.2. Calculer alors la valeur du courant ICsat qui traverse la bobine du relais.
2.3 En déduire la valeur minimale de IB correspondante.
2.4. Exprimer Vs en fonction de VBE, R4 et IB.
2.5. En déduire la valeur maximale de la résistance R4 pour que le transistor soit saturé.

C.3. Synthèse: compléter le tableau récapitulatif et conclure. Ce document est à rendre avec la copie .
DOCUMENT REPONSE

NOM, Prénom: …...........................................................................................................................................................

Exercice 2:

Figure 1

Figure 2