Devoir n°4: composants de base en électronique et amplificateur opérationnel

IC
IS
IC
I
IB
IZ
VZ
Ve
VS

R1
R2
VBE
Exercice 1: stabilisation de tension (7 points)

On donne:
β = 100 ; VBE = 0,7 V; R1 = 200 Ω.
La diode Zener est passante si IZ > 5 mA:
on a alors VZ = EZ = 12 V
La charge est une résistance variable R2.
Le transistor fonctionne en régime linéaire.

1- Montrez que la tension VS est constante, quelque soit R2, lorsque la diode Zener est passante.
2- Dans le cas où la tension Ve = 15 V
  1. Calculez l'intensité du courant I si la diode Zener est passante.
  2. En déduire l'intensité maximale Ibmax du courant de base qui permet de conserver la tension VS constante.
2.3 Montrez que l'intensité maximale Ismax que peut débiter le circuit tout en conservant la tension VS constante est alors de 1,0 A.
2.4 Quelle est dans ce cas la puissance dissipée pD = VCE.IC par le transistor ?
3- Le circuit débite dans la charge R2 un courant d'intensité IS = 300 mA. Quelle est la valeur minimale de Ve permettant de maintenir la tension VS constante ?

Exercice 2: dispositif de signalisation d'une surcharge (BTS AE 2004) (13 points)

Le montage du document 1 (page suivante) permet de signaler une surcharge lors de l'utilisation d'une machine subissant des contraintes mécaniques importantes (levage, traction, ...).

Données :
La caractéristique tension-force UC = f(F) du capteur de force du montage est donnée ci-contre:
R = 1,0 kΩ, Rp = 560 Ω, Rb = 3,9 kΩ,
Rr =100 Ω.
L’amplificateur opérationnel est supposé parfait avec comme tensions de saturation : VH = E = 12 V et VL = 0 V.
Tension de seuil des DEL : Udel = 2,1 V.
Le transistor utilisé fonctionne en commutation saturé/bloqué.
Lorsqu'il est saturé, on a :
Ueb = 0,7 V et Uec sat = 0,4 V.

Fonctionnement du relais :
- quand l'intensité du courant irelais > 100 mA, l'interrupteur est en position (1).
- quand l'intensité du courant irelais est nulle, l'interrupteur est en position (2).

1- Quel est le régime de fonctionnement de l’amplificateur opérationnel ? Justifier votre réponse.
2- Exprimer la tension différentielle Ud en fonction de UC et UO.
3- Exprimer la tension U0 en fonction de R, R0 et E.
4- Le réglage de R0 est tel que U0 = 7,8 V. Déterminer la valeur de R0.
5-
5.1. Pour quelle valeur de UC la tension de sortie de l’amplificateur opérationnel bascule-t-elle ?
5.2. En déduire la valeur de la force limite de surcharge.

Pour les questions 6, 7 et 8, on se place dans le cas où la tension de sortie de l’amplificateur opérationnel est égale a Us = E.
6-
6.1. Calculer l'intensité du courant ir traversant la diode électroluminescente rouge.
6.2. Calculer l'intensité du courant iv traversant la diode électroluminescente verte.
7- Le transistor est-il saturé ou bloqué '?
8- Préciser, dans ce cas, la position du relais et l'état du signal sonore.
9- Synthèse : Compléter le tableau du document réponse.

Document 1

Document réponse (à rendre avec la copie)