Devoir n°6: devoir de synthèse en électricité

Exercice 1: étude d'un capteur (BTS AE 2005) (5 points)

Le capteur est constitué de :
- 2 diodes électroluminescentes identiques de tension de suil 2,0 volts, émettant un signal lumineux, de part et d'autre du châssis extérieur du cueilloir.

- 2 phototransistors identiques, pouvant recevoir sur leur base le signal lumineux émis, de part et d'autre du châssis intérieur de l'enjambeur.

Le dispositif est décrit sur la figure 1 ci-contre. On donne également la courbe de la tension VCE du phototransistor récepteur en fonction de la distance d 'en cm) par rapport à la DEL émettrice (elle a été obtenue dans les conditions d'utilisation).

1- On souhaite que la distance d lors du guidage reste comprise entre 5,0 cm et 15,0 cm. Dans quel intervalle peut évoluer la tension VCE ?
2- L'intensité nominale du courant devant traverser chaque diode du circuit émetteur figure 1 est In = 50 mA. La tension à leurs bornes est alors égale à la tension de seuil et vaut 2,0 V.
  1. Quelle est l'intensité du courant qui traverse la résistance Rpe ?
  2. Calculer la tension aux bornes de cette résistance.
  3. En déduire la valeur de la résistance Rpe permettant d'imposer ce courant.

Exercice 2: régulateur électronique pour batterie d'accumulateurs (d'après BTS AE 2003)
(15 points)

On se propose d'étudier le fonctionnement d'un régulateur électronique de tension pour une batterie d'accumulateurs de 12 V pour véhicule.
L'appareil est conçu pour que :
• lorsque la tension aux bornes de la batterie devient inférieure à 14,4 V, l'alternateur soit excité,
ce qui permet la charge de la batterie ;
• dès que cette tension devient égale ou supérieur à 14,4 V, l'excitation cesse.
R3 = 2,2 kΩ ; R4 = 330 Ω ; r = 4 Ω.
Le schéma du montage est donné ci-dessous :

L'amplificateur opérationnel est parfait : i+ = 0, i- = 0. Il est alimenté par la batterie entre 0 V et UBat. Les tensions de saturation sont Uh =13,2 V et Ub = 1,0 V.
Les diodes présentent une tension de seuil Us = 0,6 V quand elles sont passantes. La diode Zéner a une tension inverse Uz = 5,6 V.

Le transistor Tr présente les caractéristiques suivantes :
- coefficient d'amplification en courant : β = 150 ,
- tension UBE = 0,8 V lorsqu'il est passant ,
- UCE = 0 V en régime saturé.

A - Fonctionnement du 1er étage.

1 - Quel est le mode de fonctionnement de l'amplificateur opérationnel ? Justifier.
2 - Quel est le potentiel V+ de l'entrée non inverseuse ?
3 - R2 est une résistance ajustable. Quelle doit être sa valeur pour que le potentiel V- de l'entrée inverseuse soit égal à 5,6 V quand UBat = 14,4 V ?
4 - Quelle est la valeur de Vs quand UBat > 14,4 V ?
5 - Quelle est la valeur de Vs quand UBat < 14,4 V ?

B - Fonctionnement du 2ème étage.
On ne tient pas compte du rôle de la diode D2 et du condensateur C.

1er cas: UBat = 14,6 V.

1 - Connaissant la valeur de Vs, indiquer l’état de la diode D1. Justifier.
2- Quel est le type du transistor Tr ?
3 - Quel est alors l'état du transistor Tr ? Conclusion.

2ème cas : UBat = 14,2 V.

4 - Connaissant la valeur de Vs, indiquer l’état de la diode D1. En déduire la valeur de Vs'.
5 - Écrire la relation entre la tension US'B aux bornes de R4, le courant de base du transistor IB et la valeur de la résistance R4.
6 - Écrire la relation entre la tension UEM, le courant émetteur IE et la valeur de la résistance r de l'enroulement de l’excitation.
7 - Le transistor fonctionne en amplificateur de courant. Quelle relation existe-t-il entre IE et IB?
8 - Écrire la loi des tensions dans la branche S'BEM. En déduire la valeur de l'intensité IB.
Calculer UEM et UCE et montrer que l'on justifie bien à posteriori que le transistor fonctionne en amplificateur de courant.
9 - Quel est le rôle de la diode D2 ?