Devoir n°1: mécanique des fluides

On prendra pour tous les exercices:	- pression atmosphérique p0 = 105 Pa
- accélération de la pesanteur: g = 10 m.s-2
- masse volumique de l'eau: ρ = 1000 kg.m-3.

Exercice 1: pression au fond d'un bassin (5 points)

Le bassin cylindrique de la fontaine est rempli d’eau.

On donne:
- hauteur d’eau h = 90 cm.
- rayon du cylindre r = 1,9 m

1. Calculer la différence de pression pB - pA, en Pa, exercée par l’eau sur le fond du bassin.

2- En déduire la pression pB au fond du bassin.

3- Calculer la valeur de la force pressante F exercée sur le fond du bassin. Arrondir le résultat au kN.

Exercice 2: chauffe-eau solaire (8 points)
On désire vidanger l'eau du réservoir d'un chauffe-eau solaire de contenance 500 litres. Ce réservoir est placé sur la terrasse d'un immeuble, le robinet de vidange est situé au rez-de-chaussée. Le niveau de l'eau dans le réservoir est situé à une hauteur h = 30 m au-dessus du robinet. Dans sa partie supérieure le réservoir est ouvert sur l'atmosphère.

1. Le robinet est fermé. Calculer la pression de l'eau dans le robinet.
2. Le robinet est ouvert. La section S1 du robinet est de 1,0 cm2. La section S2 du réservoir est très grande devant celle du robinet.
On rappelle l'équation de Bernoulli 1 over 2 {v_1}² + p_1 over %rho + gz_1 = 1 over 2 {v_2}² + p_2 over %rho + gz_2

  1. Montrer que la vitesse d'écoulement v1 au niveau du robinet a pour expression v_1 = sqrt{2.g.h} .
  2. En déduire l'expression du débit volumique Qv. Calculer Qv .
  3. Calculer le temps nécessaire pour vidanger le réservoir.

Exercice 3: VMC d'un bâtiment agricole (d'après BTS AE 2008) (7 points)
Pour l'analyse d'une ventilation mécanique contrôlée nécessaire à l'extraction de l'air vicié d'un bâtiment agricole, le schéma de principe suivant a été retenu :

Le débit d'extraction attendu est Qv=1620 m3.h–1 pour une dépression totale assurée par le ventilateur égale à Δp = pS - pE = 240 Pa.
La section du conduit d'extraction est constante et vaut S = 0,090 m2. Les pertes de charge sont négligées.
#### On donne
- la masse volumique de l'air ρ = 1,2 kg·m–3
- l'équation généralisée de Bernoulli size 12{ {v rSub { size 8{2} } rSup { size 8{2} } - v rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } } over {2} } + { {p rSub { size 8{2} } - p rSub { size 8{1} } } over {%rho} } + g left (z rSub { size 8{2} } - z rSub { size 8{1} } right )= W rSub { size 8{"12"} (J/kg) }
1. Donner une expression littérale de la vitesse de circulation de l'air v à la sortie du ventilateur en fonction du débit volumique Qv et de la section S du conduit. Calculer v en admettant que vS = vE.
2. Donner une expression littérale de l'énergie W nécessaire pour élever 1 kg d'air vers l'extérieur en fonction de Δp, ρ, g et Δz. Calculer W.
3. Donner une expression littérale du débit massique Qm en fonction de Qv et ρ. En déduire la puissance utile Pu du ventilateur en fonction de Qm et W. Calculer Qm en kg. s–1 et Pu.
4. Déterminer le rendement η du ventilateur si la puissance absorbée est Pa = 0,24 kW.