Devoir n°4 : les gaz parfaits

Données pour tous les exercices:	Constante des gaz parfaits R = 8,314 J·K–1·mol–1
0°C correspond à 273,15 K.
1 bar = 105 Pa
1 atm = 1,013 x 105 Pa
Masse molaire atomique de l'oxygène : 16 g.mol-1

### Exercice 1 : véhicule au GPL (BTS EEC 2004) (sur 5,5 points)

Un véhicule fonctionne au GPL (gaz de pétrole liquéfié). Le volume intérieur du réservoir est V = 100 L. / Lors du remplissage du réservoir à la température  =15°C, le GPL occupe 85% du réservoir sous forme liquide et le reste sous forme gazeuse. La pression p1 du gaz est alors de 4,5×105 Pa. / Dans ces conditions, le GPL liquide a une masse volumique GPL = 560 kg·m–3. Calculer la masse de GPL liquide contenu dans le réservoir. / Rappeler l'équation d'état des gaz parfaits en indiquant le nom et l'unité de chaque grandeur.

1. La phase gazeuse du GPL est assimilée à un gaz parfait de masse molaire 50 g·mol–1. Calculer la masse de GPL présent dans le réservoir sous forme gazeuse.

Exercice 2 : Stockage souterrain de gaz naturel (BTS Travaux publics 1990) (sur 4 points)

Un réservoir de gaz souterrain est à une profondeur de 430 m et le gaz est injecté sous la pression de 4,9 MPa. La température est de 30°C et le volume du site vaut 10,8×106 m3. Le gaz est assimilé à un gaz parfait, le volume molaire sous une pression de 105 Pa à la température de 0°C vaut 22,4 L.

1. Quel serait le volume du réservoir si ce gaz était dans les conditions normales (105 Pa, 0°C) ?
2. Une partie seulement du gaz injecté peut être exploitée, cette partie exploitable occupe dans les conditions normales un volume égal à 220×106 m3. Calculez le volume de ce gaz à 30°C sous la pression de 105 Pa.

Exercice 3 : bouteille de dioxygène comprimé (BTS MS 2007) (sur 5,5 points)

Une bouteille de dioxygène comprimé a pour volume utile V = 5,0 L.
La pression indiquée par le manomètre fixé sur le détendeur est P = 120 atm, à la température = 27° C.

1- Convertir le volume V, la pression P et la température dans les unités du système international.

2- Calculer la quantité de matière n (en moles) de dioxygène contenu dans cette bouteille en utilisant l'équation d'état du gaz parfait.

3- En déduire la masse m de dioxygène contenu dans la bouteille.

4- Calculer le volume de dioxygène gazeux Vo à prélever à l'extérieur, dans les conditions de température = 20 °C et de pression Po = 1,0 atm, afin de remplir cette bouteille avec une quantité de dioxygène n = 24,4 mol.
5- En s'appuyant sur l'équation d'état des gaz parfaits, expliquer brièvement pourquoi une bouteille de gaz sous pression présente un risque d'explosion en cas d'incendie.

Exercice 4 : dispositif aérosol (BTS Esthétique- Cosmétique 2006) (sur 5 points)

Une bombe aérosol neuve, de volume V = 200 mL, contient comme propulseur du gaz diazote, considéré comme gaz parfait.

1- A la température θ1 = 25,0°C, le gaz propulseur occupe 40% du volume du boîtier et se trouve à la pression P1 = 6,00 bars. Déterminer la quantité de matière, en mole, de gaz propulseur présent dans ce dispositif.

2- La pression maximale que peut supporter la bombe aérosol, en toute sécurité, est P2 = 10,0 bars.

  1. Déterminer la termpérature θ2 de la bombe neuve pour atteindre cette pression (pour ce calcul, on supposera que le volume du gaz propulseur reste constant).
  2. Cette situation peut-elle arriver dans la vie courante ? Indiquer éventuellement comment.

3- Au cours de l'utilisation du produit, la pression du gaz propulseur diminue. A la température θ1=25,0°C, quand sa pression atteint la valeur de 3 bars, le gaz propulseur occupe 160 mL du volume du boîtier et le dispositif ne fonctionne plus. En déduire qualitativement les inconvénients d'un conditionnement aérosol.