Devoir n°5 : calorimétrie et premier principe

Exercice 1: premier principe (4 points)

1- Enoncez le premier principe de la thermodynamique.
2- De quel signe affecte-t-on une quantité de chaleur:
- reçue par un système ?
- cédée par ce système ?
3- Calculez la variation d'énergie interne d'un système qui reçoit une quantité de chaleur de 32 J et qui cède à l'extérieur un travail de 20 J.
4- L'énergie interne d'un gaz diminue de 100J. Sachant qu'il a fourni à l'extérieur un travail de 120 J, a-t-il reçu ou fourni de la chaleur ? Calculez cette quantité de chaleur.

Exercice 2 : Détermination de la capacité thermique du propylène glycol (BTS AVA 2010) (11 points)

L’étude porte sur la mesure effectuée en laboratoire de la capacité thermique du propylène glycol, un additif utilisé dans les liquides de refroidissement en substitution de l’éthylène glycol. Bien que plus coûteux, il présente l’avantage d’être non toxique : il est utilisé également comme additif alimentaire.

Pour mesurer les quantités de chaleur mises en jeu au cours de transformations quelconques, on utilise un calorimètre, enceinte quasi adiabatique.

Les expériences sont réalisées sous pression constante (pression atmosphérique).

1 - Etalonnage du calorimètre

Avant toute mesure, il est indispensable de connaître la capacité thermique du calorimètre et de ses accessoires.
On mesure cette capacité thermique C dans des conditions aussi proches que possible de l’expérience.
Un conducteur métallique de résistance R = 40 Ω est immergé dans une masse m = 200 g d’eau dont la
capacité thermique massique c = 4180 J.kg− 1.K− 1 . L’ensemble est placé dans un calorimètre de capacité
thermique C.
Le conducteur est soumis à la tension continue U et parcouru par le courant d’intensité I = 0,75 A pendant
l’intervalle de temps ∆t = 8 min. On appelle Q1 la quantité d’énergie thermique cédée par celui-ci.

1.1 On rappelle qu'un conducteur de résistance R, traversée par un courant I, cède par effet Joule une puissance P = R.I². Ecrire la relation liant Q1 , R, I et ∆t .
1.2 Lorsque la température du calorimètre et de son contenu augmente de ∆θ = 12 °C, l’ensemble reçoit une quantité d’énergie thermique qu’on appellera Q2 . Ecrire la relation liant Q2 , m, c, C et ∆θ.
1.3 Que peut-on dire des échanges de chaleur entre le calorimètre et l’extérieur lorsque l’enceinte du calorimètre est adiabatique ? En déduire la relation qui lie Q1 et Q2 .
1.4 Montrer que la capacité thermique du calorimètre s’exprime par : C = {R.I².%DELTA t}over {%DELTA %theta} - m.c
Calculer la valeur de C en précisant son unité.

0
100
200
300
400
500
600
700

15
20
25
30
35
40
45
Température (°C)
Temps (s)

2 - Mesure de capacité thermique

On remplace la masse d’eau par la même masse de propylène glycol (PG) pur, de capacité thermique cPG et à la température ambiante θA = 22 °C .

On déclenche le chauffage au temps t = 40 s et on le laisse fonctionner pendant 8 min. Le conducteur est
soumis à la même tension et parcouru par le même courant que lors de l’étalonnage du calorimètre.
On enregistre la température θ en fonction du temps t. On obtient le graphique donné ci-contre.

2.1 Calculer la variation de température subie par le propylène glycol pendant la chauffe.
2.2 La courbe comporte trois parties distinctes, justifier l’allure de la courbe à partir de t = 520 s .
2.3 Par analogie avec la relation (1) de la question 1.4, donner l’expression de cPG .
2.4 En prenant C = 64 J.°C− 1 , calculer la capacité thermique du propylène glycol.

Le rôle d’un liquide de refroidissement est d’évacuer les calories d’un système qui en produit plus qu’il ne peut en évacuer naturellement.

2.5 Pourquoi est-il intéressant que la capacité thermique d’un liquide de refroidissement soit très élevée ?

Exercice 3: coulée d'une masse de zinc (6 points)

On charge un four de puissance P = 26 kW avec une masse de zinc m=100 kg à la température T0 = 298K. La masse de zinc est chauffée depuis T0 jusqu'à sa température de coulée qui est TC = 743K. Le zinc a une température de fusion Tf = 693 K.

1- Définir la chaleur latente de changement d'état d'un corps pur.
2- Donner les expressions littérales des quantités d'énergie calorifique nécessaires aux différentes étapes que vous préciserez et calculer ces queantités d'énergie.
3- En déduire la quantité d'énergie calorifique nécessaire à la coulée de zinc.
4- Calculer la durée nécessaire pour atteindre la température de coulée sachant que l'on néglige toutes les fuites thermiques (le résultat sera exprimé en minutes).

Données:
Capacité thermique massique du zinc solide: Czns = 417 J.kg-1.K-1.
Capacité thermique massique du zinc liquide: Cznl = 480 J.kg-1.K-1.
Chaleur latente de fusion du zinc: Lf = 102 kJ.kg-1.