Devoir n°6: cycles thermodynamiques et machines thermiques

Données pour tous les exercices :
constante des gaz parfaits : R = 8,32 J.kg-1.mol-1.
T(K) = θ(°C)+273.
Transformation isotherme : W_{1%tendto 2} = -nRT ln V_2 over V_1

Exercice 1 : Cycle de Lenoir

Le cycle de Lenoir décrit le fonctionnement des premiers moteurs deux temps à combustion interne.
Au cours des diverses transformations, nous supposons qu'un gaz, considéré comme parfait , décrit une suite continue d'états d'équilibres thermodynamiques internes (transformations réversibles). L’état initial d’une mole de ce gaz est caractérisé par P1 = 2.105 Pa et V1 = 14 litres.
On fait subir successivement à ce gaz :
- une détente 1→2 isobare, qui double son volume,
- une compression 2 →3 isotherme, qui le ramène à son volume initial,
- un refroidissement 3→1 isochore, qui le ramène à l’état initial (P1, T1).

1- Déterminer la température à laquelle s’effectue la compression isotherme.
2- En déduire la pression maximale atteinte.
3- Représenter le cycle de transformation dans le diagramme P (V) sur le document en annexe (voir page suivante). Préciser les échelles utilisées.
4- Donner une représentation graphique du travail échangé au cours de ce cycle et préciser en le justifiant si le système reçoit ou fournit ce travail.
5- Calculer le travail et la quantité de chaleur échangés par le système au cours du cycle.

Exercice n°2: BTS Agroéquipement 2010

Le cycle d'un moteur Diesel correspond globalement au cycle suivant:

Admission : V1 = 3,2 L ; P1= 1,0 x 105 Pa ; T1 = 345 K.
Transformation :
1 → 2 : compression adiabatique ;
2 → 3 : combustion à volume constant (V2 = 0,2 L ; T2 = 1046 K ; P2 = 48,5 bar) ;
3 → 4 : combustion à pression constante (P3 = 55 x105 Pa) ;
4 → 5 : détente adiabatique ;
5 → 1 : détente à volume constant.

On considère une quantité de 0,111 mol de gaz supposé parfait, décrivant ce cycle. De plus, on pose :
• Cv = 20,8 J .mol-l.K-l pour la capacité thermique molaire à volume constant ;
• γ = C_p over C_v = 1, 4 où Cp est la capacité thermique molaire à pression constante.

On rappelle que lors d’une transformation adiabatique PVγ = constante et TVγ-1 = constante.

1- Calculer la température T3 à la fin de la combustion à volume constant et vérifier qu’elle vaut
environ 1190 K.

On considère qu’à l’issue de la combustion, la température T4 a atteint 2655 K et le volume V4 s’élève
à 0,448 L.

2- Montrer que la pression P5 est égale à 3,51 x105 Pa.
En déduire la température T5 à la fin de la détente adiabatique.
3- Pour les deux transformations adiabatiques, que peut-on dire des chaleurs Q12 et Q45 ?
4- Calculer les chaleurs Q23 et Q34.
Pour la suite, on admettra que la chaleur Q5l vaut environ -1995 J.

5- Déduire des résultats précédents, le travail reçu au cours du cycle Wcycle, en appliquant le
premier principe de la thermodynamique. Justifier son signe.
6- Déterminer le rendement de ce moteur %eta = abs {W_{cycle} over Q_{34}} . Qu'en pensez-vous ?

Nom, Prénom : …............................................................................................................................................

DOCUMENT-REPONSE