Exercices sur les lois générales en courant continu (chap. 4)

Exercice n°1 :
On a mesuré u1 = 15 V ; u2 = 5 V ;
u3 = 10 V ; i1 = 3 A et i3 = 2 A.
1. Calculez i2.
2. Déterminez u4 et u5.

Exercice n°2:

Soit le montage ci-contre:
M
On a: UAM = 10 V; UCM = 4 V.

1- Indiquez sur le schéma la tension UBC aux bornes du voltmètre.
2- Fléchez le courant IV qui traverse le voltmètre (convention récepteur).
3- Établissez l'équation de la maille (EAMHE) et déduisez-en l'expression de E en fonction de
UAM.
4- Établissez l'équation de la maille (EFGHE) et déduisez-en l'expression de E en fonction de UAC
et de UCM.
5- Calculez UAC.
6- Le voltmètre indique une tension UBC = 1 V et l'intensité qui le traverse IV = 0 A.
Établissez l'équation de la maille (BCGMB).
7- Déduisez-en l'expression de UBM(UBC, UCM).
8- Calculez UBM.
9- Établissez l'expression de la maille (HEAMH).
10- Calculez UAB.
11- Établissez l'équation de la maille (AFCBA) et vérifiez la loi des mailles.
12- Fléchez l'intensité I délivrée par le générateur E.
13- Établissez l'équation du nœud A.

R2
R4
R1
R3

E
A
B
C
M

I1
I3
I2
I4
14- I1 = 5 mA, I2 = 0,006 A. Calculez I.
15- Établissez l'équation du nœud C.
16- Calculez I3.
Exercice n°3 :
On donne E=10 V; UBM = 5V ; I1 =0,1A; R2 = 100 Ω ; R4 = 50 Ω.
1- Annoter les différentes tensions.
2- Etablir l'équation du noeud B.
3- Etablir les équations des mailles: M,A,B,M et M,B,C,M.
4- Calculer R1 , I2, I3, UCM et R3.

Exercice n°4: diviseurs de tension à l'examen

R2
R4
R3
R5

i-=0

i+=0
A
B
E = 12 V

R1

U1
UCP
R2

R2
R1

U(θ)
US1

R1

V+
U1
R2

i+=0

figure 1	figure 2	figure 3	figure 4
1.1- figure 1: exprimer VA en fonction de E, R2 et R3.
1.2- figure 1: exprimer VB en fonction de E, R4 et R5.
2- figure 2: exprimer US1 en fonction de U(θ), R1 et R2.
3- figure 3: exprimer UCP en fonction de U1, R1 et R2.
4- figure 4: exprimer V+ en fonction de R1, R2 et U1.

12 V
R4
R3
A
M

Exercice n°5: diviseur de tension
Soit le montage suivant:
Sachant que uAM = 4,0 V et que R3 = 10 k Ω,
calculer R4.

Exercice n°6: pont de Wheatstone

Le pont de Wheatstone permet de mesurer une résistance inconnue X.

R1
R2
R
X

E

A
B
D

ID
M
L'équilibre du pont est obtenu lorsque l'intensité du courant ID dans le détecteur est nulle.

A l'équilibre du pont (ID = 0 A et UAB = 0 V):
1- Etablir la relation entre UAM et UBM ;
2- Peut-on appliquer les relations du diviseur de tension pour calculer les tensions UAM et UBM ?
3- Exprimer UAM et UBM en fonction de E est des éléments du montage;
4- Etablir la condition d'équilibre du pont. En déduire l'expression de X en fonction de R, R1 et R2 .
5- Application : la résistance X est une jauge extensiomètrique ou jauge de contrainte. C'est un élément constitué d'une résistance métallique dont la valeur X varie avec ses dimensions géométriques.
Ces jauges sont fixées sur des corps qui subissent des déformations. La variation ΔX de la résistance de la jauge dépend de la force exercée sur celle-ci: la jauge est utilisée comme un capteur de force.
Avant déformation, X = 268,3 Ω. Après déformation et à l'équilibre du pont on relève R = 498,2 Ω.
En déduire la variation ΔX de la jauge, si R1 = 500 Ω et R2 = 270 Ω.

Exercice n°7: conducteur ohmique
Une résistance de valeur R = 10 Ω est traversée par un courant d'intensité I = 0,5 A.
1- Calculer la puissance électrique absorbée.
2- Calculer l'énergie électrique absorbée pendant une durée de 30 minutes.
3- Sous quelle forme est transformée cette énergie ?

Exercice n°8: valeurs maximales dans un conducteur ohmique
Pour chacune des résistances suivantes: [22 Ω; 1W] , [33 Ω; 1,5W] , [47 kΩ; 0,5W] , calculer:
1- la tension maximale que l'on peut appliquer;
2- l'intensité maximale du courant qui peut les traverser.

Exercice n°9: radiateur électrique
Un radiateur électrique d'une puissance de 2 kW fonctionne pendant 5 h. Calculer l'énergie consommée (en kWh et en kJ).

Exercice n°10: lampe électrique
Une lampe électrique consomme une puissance de 100 W.
1- Sous quelles formes est transformée l'énergie électrique consommée ?
2- Le rendement de la lampe est de 5%. Calculer l'énergie perdue en chaleur pour une durée de fonctionnement de 8 h.

Exercice n°11: batterie d'accumulateurs
Une batterie d'accumulateurs de tension E = 12 V débite une intensité I = 10 A pendant une durée de 30 minutes. Calculer la quantité d'électricité (en A.h puis en C) et l'énergie fournie par la batterie.

Exercice n°12: associations de résistances

On dispose de 6 résistances identiques (R = 180 Ω ; PMAX = 0,5 W). Comment faut-il les associer si l'on veut obtenir une résistance équivalente de 270 Ω puis de 120 Ω ? Préciser pour chaque résistance équivalente l'intensité maximale du courant.

12 V
In
uD
R

Exercice n°13: diode électroluminescente

Soit le montage suivant:
L'intensité du courant traversant la diode électroluminescente doit être de In = 50 mA, pour qu'elle émette un signal lumineux. La tension à ses bornes est alors égale à sa tension de seuil et vaut uD = 2,0 V.
1- Calculer la valeur de la résistance R.
2- Quel est le rôle de cette résistance ?