Exercices sur le chap. 2: dynamique des fluides parfaits

Pour tous les exercices, on prendra:
- masse volumique de l'eau: r = 1000 kg.m-3.
- Accélération de la pesanteur : g =10 m.s-2
- pression atmosphérique p0 = 105 Pa.

Exercice 1: écoulement d'huile
Dans un tube de diamètre intérieur d = 12,7 mm s'écoule, à la vitesse moyenne de 1,2 m/s, de l'huile de masse volumique 820 kg/m³. Calculer le débit volumique Qv et le débit massique Qm.

Exercice 2: nettoyeur haute pression
Sur un nettoyeur haute pression est marqué 120 bars, 8,4 L/min.
1- Quelle doit être la section à la sortie pour que la vitesse de l'eau soit de 140 m/s ?
2- Quelle est la vitesse de l'eau dans le tuyau, sachant que sa section a un diamètre de 1,2 cm ?

Exercice 3: tube de Venturi
Soit un tube de venturi incorporé dans une conduite. Les sections du venturi sont S1 à l'entrée et S2 à la sortie. Sachant que la perte de charge est négligeable, que le venturi mesure une différence de pression de
1,200.104 Pa, que S1 = 100,5 cm2 et S2 = 50,25 cm2, calculer le débit.

Exercice 4: débit volumique
Le temps de remplissage d'un récipient de volume V = 10 dm3 est de 20 s. L'eau sort d'un robinet de diamètre 15 mm. Quelle est la vitesse de l'eau dans la section de sortie du robinet ?

Exercice 5: théorème de Bernoulli
Une conduite d'eau va d'un point 1 à un point 2.
État initial au point 1: pression p1 = 15.104 Pa ; vitesse v1 = 8 m.s-1 ; hauteur z1 = 12 m.
État final au point 2 : pression p2 = 10.104 Pa ; hauteur z2 = 2 m.
1- Quelle est la vitesse v2 ?
2- Sachant que le débit en volume est Qv = 6 dm3.s-1, calculer les diamètres d1 et d2 de la conduite.

Exercice 6: puits
Une pompe aspire l'eau d'un puits. La pression de l'eau dans la conduite au niveau de la pompe installée à la sortie du puits doit être au moins égale à 4.104 Pa. La vitesse de l'eau dans la conduite est de 3 m.s-1.
Déterminer la différence d'altitude de l'eau dans le puits et de l'eau à l'entrée de la pompe.

Exercice 7: barrage
Le schéma ci-contre représente un barrage alimentant une turbine hydraulique au moyen d'une conduite forcée.

1
x
2
x
z1 = 840 m
z2 = 410 m
1- Que valent les pressions p1 et p2, ainsi que la vitesse v1 d'écoulement de l'eau aux points 1 et 2 ?
2- Calculer la vitesse v2 du jet.
3- Quel est le débit en volume de l'eau, sachant que le diamètre de sortie de la tuyère est de 50 mm ?

Exercice 8: théorème de Bernoulli généralisé
On appelle hauteur géométrique de chute Hg la différence d'altitude z1 - z2.

x
turbine
2
x
1
x
z1 = 450 m
z2 = 100 m
1- Que valent les pressions p1 et p2, ainsi que les vitesses d'écoulement v1 et v2 de l'eau aux points 1 et 2 ?
2- Calculez le travail échangé par 1 kg d'eau quand il passe de 1 à 2 avec l'extérieur.
3- Si le débit de l'eau traversant la turbine est qv =1 m3.s-1, trouver la puissance recueillie sur l'arbre.
4- Trouver le travail produit par la turbine.

Exercice 9: réservoir
Dans un réservoir de grand volume se trouve de l'huile et de l'air sous la pression p = 106 Pa. L'huile peut s'échapper dans l'atmosphère par un trou de diamètre 6 mm.
On donne: masse volumique de l'huile: r = 860 kg.m-3
1- Quelle est la vitesse de l'huile à la sortie du réservoir ? On considèrera que la différence d'altitude est négligeable.
2- Quel est le débit massique ?

Exercice 10: puits
Une pompe P immergée dans un puits doit assurer un débit volumique de 7,2 m3.h-1. On supposera qu'en A, entrée de la pompe, et en C , sortie de la tubulure de refoulement dans le bac, l'eau est à la pression atmosphérique P0.
La tubulure de refoulement BC a une section constante S = 800 mm2.
1- Calculer le débit massique de la pompe.
2- Déterminer la valeur de la vitesse d'écoulement VB de l'eau en B dans la tubulure de refoulement.
3- Dans le cas d'un fluide parfait et incompressible et pour un écoulement permanent sans échange de travail, l'équation de Bernoulli s'écrit : 1/2.rV2 + P + rgz = constante.

P

C
bac
B ---
 --- A

3.1- Quelle relation simple existe-t-il entre VB et VC ? Justifier.
3.2- Déterminer la différence de niveau entre les extrémités B et C de la tubulure de refoulement.
On donne :
PB = 6.105Pa