Exercices sur les cycles thermodynamiques et les machines thermiques (chapitre 6)

Exercice n°1: étude d’une compression

Une masse d’air de 1 kg subit la transformation suivante :
état initial : P1 = 105 Pa (pression atmosphérique); V1 = 0,9 m3
état final : P2 = 4,5.105 Pa ; V2 = ?
La transformation 1-2 est telle que le produit P.V = Cte (transformation isotherme).
1- Déterminez le volume V2.
2- Tracez avec précision, sur une feuille quadrillée, la courbe représentative de la transformation dans le plan P(V).
3- Calculez le travail échangé lors de cette transformation par une considération graphique.
4- Calculez le travail échangé lors de cette transformation algébriquement. (on rappelle qu'une primitive de 1/x est ln x).
5- Est-il nécessaire d'apporter de l'énergie motrice pour réaliser cette transformation ?

Exercice n°2: calcul du travail échangé lors de trois transformations différentes.

On effectue, de 3 façons différentes, une compression qui amène du diazote N2 (≈ air) de l'état 1 (P1 = Po ≈ 1 bar, V1 = 3.Vo) à l'état 2 (P2 = 3.Po, V2 = Vo ≈ 1 litre)
La première transformation est isochore (volume constant) puis isobare (pression constante), la seconde est isobare puis
isochore, la troisième est telle que P.V = Cte.
1. Représentez dans le plan P(V) les 3 transformations.
2. Quelles sont les travaux reçus dans les 3 cas ?
3. Quelle transformation choisira -t -on si l'on veut dépenser le moins d'énergie motrice ?

Exercice n°3: calcul du travail échangé lors d'un cycle

On reprend les 2 premières transformations de l'exercice précédent de manière à réaliser un cycle : on effectue donc une
compression qui amène du diazote N2 (≈ air) de l'état 1 (P1 = Po ≈ 1 bar, V1 = 3.Vo) à l'état 2 (P2 = 3.Po, V2 = Vo ≈ 1 litre) par une transformation isochore puis isobare. Puis on force le gaz à revenir à son état initial grâce à une détente isochore puis isobare.
1. Quel est le travail échangé par le gaz avec l'extérieur ?
2. Est-ce qu'un tel cycle nécessite l'apport d'un travail de l'extérieur pour pouvoir être exécuté ?

Exercice n°4: compression dans un moteur à explosion, 4 temps

#### Données
- Le gaz est supposé suivre la loi des gaz parfaits.
- - Transformation adiabatique :
- On prendra	Cp = 29,1 J·mol–1·K–1
Cv = 20,8 J·mol–1·K–1
Constante des gaz parfaits : R = 8,31 uSi
On étudie partiellement un moteur à explosion, 4 temps. Dans un cylindre, la position du piston détermine le volume de gaz. Lorsque le piston est en position haute, le volume est minimal et vaut 60 cm3 ; c'est le volume espace mort de la chambre de combustion. Lorsque le piston descend, il balaye un volume de 450 cm3 (augmentation de volume) ; c'est la cylindrée.
1.
  1. Donner le volume de la chambre de combustion lorsque le piston est en position basse.
  2. La température du gaz dans la chambre est de 27°C et sa pression de 105 Pa. Calculer la quantité de matière de ce gaz.
  1. Un des temps correspond à une compression adiabatique. Que signifie le terme adiabatique ?
  2. Quelle est la pression à la fin de la compression ?
  3. Quelle est la température atteinte à la fin de la compression ?
3. On admet que la température du gaz, à la fin de la compression, est de 430°C. Calculer la variation d'énergie interne au cours de la compression.

Exercice n°5: moteur à essence

On considère un moteur à essence fonctionnant selon le cycle réversible représenté à la figure du document-réponse
Compression adiabatique : passage de l'état 1 à l'état 2, noté 1→2,
- Combustion à volume constant : passage de l'état 2 à l'état 3, ( p3 >p2 ) noté 2→ 3 ;
- Détente adiabatique : passage de l'état 3 à l'état 4, noté 3→ 4 ;
- Transformation à volume constant : passage de l'état 4, à l'état 1 noté 4→1.
Le mélange des gaz décrivant le cycle est considéré comme un gaz parfait.
On donne :
- R= 8,32 J· mol–1· K–1
- Capacité thermique molaire à volume constant: Cv = 20,7 J·mol–1·K–1 On admettra que Cv est indépendante de la température
- =1,4
Les conditions à l'admission sont
p1 =1,0×105 Pa	V1 = 2,0×10–3 m3	T1 = 300 K
Sur la figure du document-réponse, reporter les états 1, 2, 3, 4 et flécher le cycle. / Calculer le nombre de moles de gaz décrivant le cycle. / On donne V2 =0,25×10–3 m3, ce qui correspond à un rapport volumétrique = 8,0 / Calculer la température T2 en fin de compression adiabatique. / Calculer la température T3 en fin de combustion sachant que T3 – T2 = 2,0×103 K. / Calculer la température T4 en fin de détente adiabatique. / On prendra pour la suite de la question 3 : T4 = 1,17×103 K. / Quelle est la quantité de chaleur reçue par le gaz au cours de chacune des 4 transformations du cycle ? / On notera .

- Q12 la quantité de chaleur reçue par le gaz lors de la transformation 1 → 2.
- Q23 la quantité de chaleur reçue par le gaz lors de la transformation 2 → 3.
- Q34 la quantité de chaleur reçue par le gaz lors de la transformation 3 → 4.
- Q41 la quantité de chaleur reçue par le gaz lors de la transformation 4 → 1.
  1. Calculer la quantité de chaleur Qcycle, reçue par le gaz au cours du cycle complet.
  2. En déduire le travail Wcycle reçu par le gaz au cours du cycle complet.
  3. Calculer le rendement du cycle
2. Avec un faible rapport volumétrique, on pourrait se contenter d'un carburant à base d'heptane C7 H16.
Écrire et équilibrer l'équation de la combustion de l'heptane dans le dioxygène O2 sachant qu'il y a production de dioxyde de carbone CO2 et d'eau H2O .
Pour augmenter le rendement du cycle, on augmente le rapport volumétrique : il faut alors modifier la composition du carburant (on dit qu'on augmente l'indice d'octane). Pour cela et pour éviter l'utilisation du plomb (polluant), on peut introduire de l'éthanol de formule brute C2H6O . Écrire et équilibrer l'équation de la combustion de l'éthanol dans le dioxygène sachant qu'il y a production de dioxyde de carbone et d'eau.

Lors d'une transformation adiabatique réversible on a les relations suivantes

Exercice n°6: pompe à chaleur

Soit une pompe à chaleur dans laquelle de l’air (assimilable à un gaz parfait) décrit le cycle ABCDA constitué par les transformations suivantes (le point A étant défini par la pression PA ; le volume VA et la température TA):

A B : chauffage isochore jusqu’à la température TB.
B C : compression isotherme, le volume en C étant VC.
C D : refroidissement isochore jusqu’à la température TA.
D A : détente isotherme.
1. Calculer les quantités de chaleur QAB ; QBC ; QCD et QDA échangées par l’air au cours des transformations AB ; BC ; CD et DA . Vérifier que QAB = – QCD.
2. Calculer les travaux WAB ; WBC ; WCD et WDA échangés par l’air au cours des quatre transformations du cycle.
3. Calculer le travail total Wcycle échangé par l’air au cours du cycle. Quel est son signe ? En déduire le sens de l’échange du travail entre l’air et le milieu extérieur.
4. L’efficacité e de la pompe à chaleur s’exprime en fonction de la grandeur QBC et Wcycle. Préciser l’expression de e en fonction des températures.
5. Calculer la valeur numérique de e avec les données précédentes.

On donne :	PA = 1,0×105 Pa ; VA = 1,40 m3 ; TA = 263 K ; TB = 293 K ; VC = 0,38 m3.
Nombre de moles d'air mises en jeu : n = 64 moles
Constante des gaz parfaits  R = 8,31 J·mol–1·K–1·
La capacité thermique molaire à volume constant de l’air, Cv, est constante et vaut 20,8 J·mol–1·K–1.
Formulaire :
Transformation isotherme :  ;
Transformation isochore : Q12 = n Cv (T2 – T1).