Devoir n°8: la conversion continu- alternatif

NOM, Prénom: ................................................................................................................................................

Pour ce devoir, la calculatrice n'est pas autorisée.

On étudie le montage ci-dessous:

Diodes et interrupteurs sont supposés parfaits. Les interrupteurs commandés H1 à H4 sont des transistors ou des thyristors. Ils sont commandés comme indiqué sur le document- réponse.

1- Flécher sur le schéma ci-dessus, les courants iH1 à iH4, iD1 à iD4, ainsi que le courant iL débité par l'alimentation continue E (convention générateur) et le courant i dans la charge (convention récepteur).

2- Préciser les valeurs maximale et minimale prise par la tension u.
..........................................................................................................................................................................

3- Pour t0 ≤ t ≤ t1 (intervalle b) représenter le schéma du circuit équivalent à celui de l'onduleur lorsque les interrupteurs bidirectionnels H1, D1 et H3, D3 sont fermés.

Quel est le signe de i sur cet intervalle ? ........................................................................................................

En déduire les éléments passants sur cet intervalle:
..........................................................................................................................................................................

4- Indiquer, sur le document réponse, les éléments passants, pour 0 ≤ t ≤ t10 (intervalles a à k).

5- Tracer sur le document réponse les chronogrammes des courants iH1 et iD3.

6- Préciser, en bas du document- réponse, les natures des phases de fonctionnement du montage (A pour Alimentation, R pour Récupération et RL pour Roue Libre). Expliquer votre raisonnement.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
7- Lors d'une phase d'alimentation, d'où provient l'énergie fournie à la charge ?
..........................................................................................................................................................................
8- Donner l'expression du courant iL (en fonction de i ou de 0) lorsque:
a) H1, D1 et H3, D3 sont fermés : ........................................................................................................
b) H1, D1 et H2, D2 sont fermés : ........................................................................................................
c) H4, D4 et H3, D3 sont fermés : ........................................................................................................
d) H4, D4 et H2, D2 sont fermés : ........................................................................................................

9- Dessiner le chronogramme du courant iL (à dessiner sur le document réponse).

En déduire une propriété importante que doit posséder l'alimentation E.
..........................................................................................................................................................................
10- Etablir l'expression de la valeur efficace U de la tension u en fonction de E, t0 et t2.

11- Préciser le type et la position du voltmètre permettant de mesurer U (justifier).
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

12- Indiquer l'intérêt de la commande décalée par rapport à la commande symétrique.
..........................................................................................................................................................................

Document – réponse (à rendre avec votre copie)

NOM, Prénom: ................................................................................................................................................

correction