Devoir n°12: régulation de vitesse et amplificateur opérationnel

Un tapis roulant servant au transport de lourdes pièces doit être entraîné à vitesse constante.
Le schéma d'un système de régulation est donné ci-dessous, une tension d'entrée uc permet à l'électronique de commande d'agir sur les durées de conduction des interrupteurs du convertisseur de puissance et de régler ainsi la vitesse du moteur.
Le système égulation comprend trois parties: la chaîne directe, la chaîne de retour et l'opérateur de différence.

n

+
-

Electronique
de commande
Convertisseur
de puissance
Moteur
Capteur
uc
ur
ue
n

1. Chaîne directe

1.1. Quelles sont les éléments constituant la chaîne directe ?
1.2. Pour une tension ue = 0,240 V, la fréquence de rotation du moteur est n = 24,0 tr.s-1. Déterminer la transmittance H de la chaîne directe en précisant son unité.

2. Chaîne de retour

Le schéma de la chaîne de retour qui effectue une conversion vitesse/tension est représenté sur la figure ci-dessous. Le capteur de vitesse est une dynamo tachymétrique suivi d'un filtre RC et d'un amplificateur de tension.
On peut considérer que u = E, E étant la force électromotrice de la dynamo telle que E = 50,0.10-3 n (n en tr.s-1).
DT

R

C

+
-

D

R2

R1

ur

u

2.1. L'amplificateur opérationnel étant considéré comme parfait, exprimer la tension ur en fonction de u, R1 et R2.
2.2. On donne R1 = 1,00 kW, déterminer la valeur de R2 pour avoir ur = 11,76 V lorsque n = 24,0 tr.s-1.
2.3. Calculer la transmittance K de la chaîne de retour.
Dans la suite du problème, on prendra K = 0,490 U.S.I.

3. Opérateur de différence

-
+
D

R

R

R

R

uC
ur
ue

L'opérateur de différence est réalisé grâce à un amplificateur opérationnel supposé parfait selon le schéma présenté sur la figure ci-contre.

3.1. Exprimer le potentiel V- de l'entrée inverseuse en fonction de ur et de ue.
3.2. Exprimer le potentiel V+ de l'entrée inverseuse en fonction de uc.
3.3. En déduire la relation entre ue, uc et ur.
3.4. Déterminer la valeur de la tension de consigne uc en utilisant les données des questions 1.2. et 2.2.

4. Système bouclé

Le système complet est représenté ci-contre.

+
-

uc
ur
ue
K
n

H

n

4.1. Montrer que la transmittance T du système bouclé est égale à H over {1+HK} .
4.2. Le tapis roulant fonctionne maintenant à vide et la transmittance de la chaîne directe prend la valeur H' = 120 USI.
4.2.1. Le système étant en boucle ouverte et la tension uc réglée à 0,240 V, calculer la fréquence de rotation à vide du moteur nv.
En déduire la variation de fréquence de rotation en boucle ouverte Dn0 = nv – n.
4.2.2. Le système étant en boucle fermée, montrer que la tension uc doit être réglée à 12,0 V si l'on souhaite une fréquence de rotation du moteur de 24,0 tr.s-1.
Quelle sera alors la fréquence de rotation à vide du moteur n'v ?
En déduire la variation de la fréquence de rotation en boucle fermé Dnf = n'v – n.
4.2.3. Calculer le rapport {%DELTA n_0} over {%DELTA n_f} . Comparer sa valeur avec celle de 1+H'K.