Devoir n°1: régime sinusoïdal et transformateur

Exercice 1:

Soit l'oscillogramme ci-contre:

sensibilités des voies 1 et 2: 2V/div
sensibilité de la base de temps: 0,2 ms/div

0 V
u(t)
v(t)

1- Déterminez la période T de u et v.
En déduire la fréquence f.
2- Déterminez les valeurs maximales Umax de u(t) et Vmax de v(t). En déduire les valeurs efficaces correspondantes U et V.
3- Déterminez le déphasage (exprimé en degrés) de v par rapport à u, et justifiez son signe.

Exercice 2:

Une installation monophasée 220 V, 50,0 Hz, comporte:
- 30 lampes de 100W chacune;
- 2 moteurs identiques absorbant chacun une puissance de 2,00 kW, leur facteur de puissance étant 0,700
  Ces différents appareils fonctionnent simultanément.
1- Quelle est la puissance active consommée par l'installation ?
2- Quelle est la puissance réactive consommée par l'installation ?
3- Quel est son facteur de puissance ?
4- Ce facteur de puissance convient-il à EDF ? Justifiez.

Exercice 3:
Les questions 5 et 6 se résolvent sans utiliser les résultats de la question 4.

Un transformateur monophasé, supposé parfait, abaisse une tension sinusoïdale de valeur efficace U1=380V en une tension de valeur efficace U2 = 220 V. Il alimente un moteur monophasé, de tension nominale 220 V, fournissant une puissance utile Pu = 1,50 kW avec un rendement h=80,0%; le facteur de puissance de ce moteur est cosj=0,800.
1- Calculer la puissance active consommée par le moteur.
2- Calculer l'intensité I2 du courant absorbé par le moteur.
3- Calculer le rapport de transformation du transformateur.
4- Calculer l'intensité I1 du courant absorbé au primaire du transformateur.
5- Calculer la puissance réactive Q consommée par le moteur.
6- On branche un condensateur de 33µF en parallèle avec le moteur, ce qui permet de ramener la puissance réactive consommée par l'ensemble moteur-condensateur à la valeur Q' = 908 var.
6.a. Quelle est la valeur de la puissance active consommée par l'ensemble moteur-condensateur?
6.b. Calculer le facteur de puissance cosj' de l'ensemble moteur-condensateur.
6.c. Calculer la nouvelle valeur de l'intensité I'2 du courant absorbé au secondaire du transformateur.
6.d. Calculer la nouvelle valeur de l'intensité I'1 du courant absorbé au primaire du transformateur.
6.e. Quel est le but de l'opération appelée « relèvement du facteur de puissance »?