Devoir n°4: laser et statique des fluides

On donne:
Constante de Planck: h = 6,62x10-34J.s ; Célérité de la lumière dans le vide: c = 3,00x108 m.s-1
1eV = 1,602*10-19 J

Exercice 1: ondes Wifi

1- Déterminer la longueur d'ondes des ondes Wifi, de fréquence f = 2,4 GHz, utilisées dans les réseaux informatiques sans fil.
2- Calculer l'énergie transportée par un photon, en joules, puis en électron-volts.

Exercice 2 : télémétrie Terre- Lune par impulsions laser

Pour mesurer avec précision la distance L Terre- Lune, qui augmente à un rythme annuel de 3 à 4 cm, on exploite la grande directivité d'un faisceau laser, de longueur d'onde λ=532 nm.
On émet une impulsion laser au foyer F d'un télescope placé à la surface de la Terre. Ce télescope est pointé en direction d'un réflecteur placé sur la Lune, qui renvoie vers la Terre une partie de la lumière qu'il reçoit.
La mesure du temps T écoulé entre l'émission et la réception du signal par un détecteur placé en F permet de déterminer la longueur du chemin optique d'un aller-retour Terre- Lune, dont on déduit la distance L.
Le laser émet des impulsions de durée τ=5,0x10-10s; l'énergie lumineuse transportée à chaque impulsion est 0,30 J. La mesure du temps T est 2,56s.

1- Calculer la distance Terre- Lune.
2- Déterminer la puissance du laser lorsqu'il émet.
3- Calculer le nombre de particules émises à chaque impulsion.

Exercice 3: laser à ions d'argon

Un laser à ions d'argon émet dans le vert avec une longueur d'onde λ = 0,5145 µm et une puissance
P = 0,50 W. L'angle de divergence du faisceau est α = 2θ = 5,2 mrad. A sa sortie, le faisceau a un diamètre D = 200 µm.

1- Calculer le diamètre D' du faisceau à la distance d = 50 cm.
2- Un observateur imprudent, placé à 50 cm du laser, regarde dans l'axe du faisceau. Dans ces conditions, les pupilles de l'observateur ont un diamètre DP = 6 mm. Ce faisceau entre-t-il entièrement dans une pupille ?

θ
θ

θ
θ

f = 17 mm
D''
O
F'

rétine

axe
du faisceau
axe
de
l'oeil

L'oeil est équivalent à une lentille mince de distance focale OF' = f = 17 mm. L'effet sur le faisceau est schématisé sur la figure ci-contre.

3- Calculer le diamètre D'' de la tache lumineuse sur la rétine.
4- Evaluer l'intensité lumineuse sur cette tache.
Exercice 4: statique des fluides

Le coffrage ci-dessus est constitué d'une partie cylindrique verticale de hauteur H = 700 cm et d'une partie
trapézoïdale remplie d'un béton liquide, de masse volumique ρ = 2,5×103 kg·m-3, sur une hauteur
 h = 80 cm.
La partie supérieure est à l'air libre et la pression atmosphérique p0 vaut 1013 hPa. L'intensité de la pesanteur est g = 9,81 N·kg–1.
1. Quelle est la valeur de la pression au point A ?
2.
     2.1. Donner l'expression de la pression au point B, à l'intérieur du coffrage. Calculer sa valeur.
     2.2. Donner l'expression de la pression au point C, à l'intérieur du coffrage. Calculer sa valeur.
3. Donner l'expression de la force pressante qu'exerce le béton sur la base circulaire qui soutient le pilier.
    Calculer sa valeur.