Devoir n°7: dynamique des fluides réels

Exercice 1: circuit primaire d'une centrale nucléaire

On se propose d'étudier le circuit primaire de la centrale nucléaire de Nogent‑sur‑Seine.
De l'eau sous pression circule dans ce circuit en parcours fermé (voir Figure). Elle s'échauffe lors de son passage dans le cœur du réacteur grâce à l'énergie produite par les éléments combustibles. Cette énergie calorifique, transportée par l'eau sous pression, est utilisée, via l'échangeur, par le circuit secondaire (non représenté) pour produire de l'énergie électrique. / Pour l'étude qui suit, on considère que tous les points du circuit primaire sont à la même altitude.	Figure : circuit primaire

Données numériques
- Débit massique de l'eau : Qm = 13,2×103 kg·s–1.
- Diamètre de la conduite du circuit primaire : D = 600 mm.
- Longueurs de la conduite . lAB = lCD = 2,0 m ; lBC = 5,0 m et chaque coude, en B et C, équivaut pour les pertes de charges à une longueur supplémentaire de 1,0 m.
- Masse volumique de l'eau : eau = 1,0×103 kg·m‑3.
- Viscosité cinématique de l'eau :  = 5,0×10-7 m2·s–1.
1- Calculer le débit volumique Qv de l'eau dans le circuit primaire.
2- Montrer que la vitesse de l'eau dans la conduite ABCD est v = 46,7 m·s‑1.
3- Calculer le nombre de Reynolds dans cette conduite. En déduire le type d'écoulement.
4- Que vaut le coefficient de pertes de charges linéaires , dans la conduite.
5- Calculer les pertes de charges linéaires JAD dans la conduite entre les points A et D.
6- En déduire la variation de pression p = pD ‑ pA correspondante.

Formulaire de mécaniques des fluides :
Nombre de Reynolds Re= size 12{ { { ital "vD"} over {ν} } } {}
Coefficient de pertes de charges linéaires  :
Re < 3000	Ecoulement laminaire	size 12{λ= { {"64"} over {"Re"} } } {}
3000 < Re < 105	Ecoulement turbulent lisse	 = (100 Re )–0,25
Re > 105	Ecoulement turbulent rugueux	 = 3,5×10-2 ,indépendant de Re

Pertes de charges linéaires en J·kg–1 : size 12{J= - { {λv rSup { size 8{2} } l} over {2D} } } {}
Équation de Bernoulli avec pertes de charges et échange de travail pour une masse unitaire m = 1 kg
W12 +J12=(v22 ‑ v12)/2+(p2 ‑pl )/+g(z2 ‑z1)
Exercice 2: viscosité d'une lessive et régime d'écoulement

Le régime d'écoulement d'une lessive dans une canalisation dépend de sa viscosité cinématique ν.
Pour la déterminer, on utilise le viscosimètre Engler qui permet de mesurer le temps tfluide que mettent 200 mL du liquide étudié pour s'écouler à travers un tube calibré à 50°C et le temps teau que mettent 200mL d'eau dans les mêmes conditions.
La viscosité ν exprimée en degré Engler (°E) est donnée par la relation %nu = {t_{fluide}} over t_{eau} .

Le diagramme ci-contre permet de passer du degré Engler à l'unité de viscosité en centistokes (cSt).
Rappel: 1 cSt = 10-6m².s-1.

Le nombre de Reynolds Re est défini par "Re" = {v.d} over %nu avec:
v : vitesse du fluide en m.s-1
d : diamètre de la canalisation en m
et ν viscosité cinématique en m².s-1.

Le type du régime d'écoulement est caractérisé par:
si Re ≤1600 le régime est laminaire et le coefficient de pertes est K = 64 over {"Re"}
si 1600 < Re < 2400 le régime est transitoire
si Re ≥ 2400 le régime est turbulent et le coefficient de pertes est K = 0,316 over {nroot{4}"Re"}
Les pertes de charg dans une conduite, exprimée en Pa : %DELTA p = K {L %rho v²} over {2d} avec L la longueur de la conduite en m et ρ la masse volumique de la lessive.

1- Le viscosimètre Engler fournit les mesures suivantes : tfluide = 229 s et teau = 51 s.
a) Calculer la viscosité cinématique υ en degré Engler de la lessive.
b) Exprimer la viscosité en sentistokes, puis dans les unités du système international.
2- L'écoulement de la lessive se fait dans les conditions suivantes:
- vitesse d'écoulement v1 = 5,0 m.s-1.
- masse volumique de la lessive ρ = 1,1.103 kg.m-3.
- diamètre de la canalisation d1 = 8,0 mm.
a) Calculer le nombre de Reynolds Re.
b) Caractériser le type d'écoulement. Correspond-il à un écoulement souhaité dans une canalisation (justifier votre réponse, en évoquant les pertes de charge).
3- Pour des raisons pratiques, on prend un nombre de Reynolds Re égal à 1150. L'écoulement se fait dans les mêmes conditions qu'à la question 2.
a) Calculer le coefficient K de pertes de charge arrondi à 10-4 près.
b) Calculer les pertes de charge Δp pour une conduite de 20 cm de long.
4- A la sortie de la conduite précédente se trouve un étranglement (schéma ci- dessous).

a) Calculer la vitesse v2 de la lessive à la sortie de l'étranglement. On rappelle que v1 = 5,0 m.s-1.
b) Le régime d'écoulement est-il laminaire à la sortie de l'étranglement ? Justifier.