Exercices sur le moteur à courant continu

Exercice 1:

L'induit d'un moteur à courant continu à excitation indépendante constante est alimenté sous une tension égale à 198 V. Sa résistance d'induit R est égale à 1,0 W. L'intensité I du courant dans l'induit est constante et égale à 8,0 A. La fréquence de rotation n du moteur est égale à 600 tr/min.
1- Représentez le modèle électrique équivalent de l'induit, et orientez les tension et courant.
2- Donnez les expressions littérales de:
- la fem E,
- la puissance électromagnétique P,
- les pertes par effet joule pJI dans l'induit.
3- Calculez les valeurs de E, P et pJI.
4- L'inducteur du moteur est soumis à une tension ue = 250 V.Il est traversé par un courant d'intensité ie=0,80 A. Les pertes autres que celles dues à l'effet Joule valent p=350 W. Calculez, pour les conditions de fonctionnement décrites précédemment:
  1. la puissance utile Pu ;
  2. le moment Tu du couple utile;
  3. le rendement h du moteur.

Exercice 2:

L'induit d'un moteur à courant continu, de résistance R = 0,3W, est alimenté sous une tension U=260 V constante. Il absorbe en charge un courant d'intensité I=18,0 A et tourne à n = 1110 tr/min. L'inducteur, alimenté par une source de tension continue u = 260 V indépendante de celle de l'induit, absorbe un courant constant i = 0,88 A.
1- Calculez la résistance ducircuit inducteur.
2- Pour la charge considérée, calculez:
a. le moment du couple électromagnétique ;
b. la puissance absorbée par le moteur;
c. les pertes totales dues à l'effet joule;
d. la puissance utile et le rendement, sachant que les pertes collectives s'élèvent à 210W;
e. le moment du couple utile.
3- A vide, le rotor tourne à 1300 tr/min; établissez l'équation de la caractéristique mécanique Tu = f(n) supposée linéaire dans la zone de fonctionnement (on exprimera n en tr/min).
4- En déduire, en tr/min, la vitesse de rotation du moteur lorsqu'il entraîne une charge opposant un couple de moment Tr = 0,033n – 23 [avec 1000 < n (tr/min) <1300].

Exercice 3:

On relève sur la plaque signalétique d'un moteur à excitation indépendante constante les valeurs suivantes pour l'induit:
400 V; 40 A; 1910 tr/min; 13 kW.
La résistance mesurée entre les balais vaut R = 1,4W. Ce moteur est étudié dans les conditions nominales de fonctionnement.
1- Calculez la fém nominale de l'induit.
2- Montrez que, dans les conditions envisagées, la fém s'écrit: E=kn; calculez la valeur numérique de k lorsque n est exprimée en tr/min.
3- Calculez la puissance électromagnétique P; en déduire la valeur des pertes collectives.
4- Le rendement du moteur valant 77%, calculez la puissance absorbée Pa et en déduire les pertes par effet joule dans l'inducteur.