Exercices sur le moteur à courant continu-feuille 2

Extrait de sujet de BTS, session 2002
Sur la plaque signalétique d'un moteur à courant continu à excitation indépendante, on lit les indications suivantes:
Induit:  UN = 220V ; IN = 15A
Inducteur: iexc = 0,75A
nN = 1500 tr/min

On mesure la résistance de l'induit: R= 0,80W.
Soient U la tension d'alimentation de l'induit, I le courant circulant dans l'induit et E la fem. de la machine.
On alimente l'induit sous une tension variable; l'intensité du courant d'excitation reste constante.
Les pertes autres que celles par effet Joule sont négligées, et on assimile donc le couple électromagnétique T au couple utile.

1)	a) Donner le schéma électrique du modèle équivalent de l'induit du moteur.  Ecrire la relation reliant U, E, R et I.
b)Donner alors l'expression de I en fonction de la tension d'alimentation U de l'induit et de la fréquence de rotation n en tours par seconde.

2) Au fonctionnement nominal, calculer k constante de vitesse telle que E=k.n (n étant exprimée en tr.s-1)
3) Au fonctionnement nominal calculer K constante de couple telle que T=K.I
4) En utilisant les questions 1,2 et 3, montrer qu'une relation entre T(en N.m), U(en V) et n(en tr.s-1) peut alors s'écrire sous la forme:
T=1,66.U-13,8.n
5) Le moteur entraîne une charge dont le moment du couple résistant Tr est constant et égal à 20N.m. La tension d'alimentation d'induit est de 150V.
a)  calculer la fréquence de rotation du moteur

b)  quelle est la puissance Pu fournie par le moteur à sa charge ?