Exercices sur les systèmes triphasés (chap.3)

Exercice 1:

Sur le réseau 400V; 50,0 Hz, sans neutre, on branche en étoile trois récepteurs identiques de résistance R = 10,0 W en série avec une inductance L = 0,100 H.

1- Faites le schéma du montage en fléchant les courants et les tensions.
2- Déterminez l'impédance Z=sqrt{R²+(L%omega)²} d'un récepteur.
3- Déterminez la valeur efficace des courants en ligne.
Ces trois récepteurs sont maintenant couplés en triangle.
4- Faites le schéma du montage en fléchant les courants et les tensions.
5- Calculez la nouvelle valeur efficace des courants en ligne.

Exercice 2:

Une installation triphasée, alimentée par un réseau triphasé équilibré 400V, 50 Hz, comporte quatre récepteurs triphasés équilibrés inductifs dont les caractéristiques sont:
Récepteur 1: P1 = 12 kW; Q1 = 10 kvar
Récepteur 2: P2 = 15 kW; Q2 = 10 kvar
Récepteur 3: P3 = 20 kW; facteur de puissance: 0,60
Récepteur 4: P4 = 10 kW; intenisté efficace du courant en ligne: 18 A.

1- Calculez la puissance active totale appelée par cette installation.
2- Calculez la puissance réactive totale de cette installation.
3- Des réponses précédentes déduire la puissance apparente de l'installation.
4- Déterminez l'intensité efficace du courant en ligne lorsque tous les récepteurs fonctionnent simultanément et le facteur de puissance de l'installation.
5- Calculez la capacité des condensateurs montés en triangle qui permettraient de relever le facteur de puissance de cette installation à 0,93.

Exercice 3:

Un réseau triphasé 230V; 50 Hz alimente un récepteur triphasé équilibré. On mesure la puissance active reçue par le récepteur.

1- Faites le schéma correspondant à cette mesure.
2- La graduation du wattmètre comporte 120divisions; on utilise les calibres 5A et 240V. Son aiguille dévie de 82 divisions. Quelle est la puissance P1 mesurée ?
3- Déterminez la puissance active de ce récepteur triphasé.
4- Sachant que la puissance réactive de ce récepteur équilibré est de 1076 var, déterminez le facteur de puissance de ce récepteur.
5- Déterminez l'intensité efficace du courant en ligne. Le calibre intensité du wattmètre vous semble-t-il bien choisi ?