Exercices sur le chap. 7: dynamique des fluides

Pour tous les exercices, on prendra: masse volumique de l'eau: r = 1000 kg.m-3.

Exercice 1: nettoyeur haute pression
Sur un nettoyeur haute pression est marqué 120 bars, 8,4 l/min.
1- Quelle doit être la section à la sortie pour que la vitesse de l'eau soit de 140 m/s ?
2- Quelle est la vitesse de l'eau dans le tuyau, sachant que sa section a un diamètre de 1,2 cm ?

Exercice 2: tube de Venturi
Soit un tube de venturi incorporé dans une conduite. Les sections du venturi sont S1 à l'entrée et S2 à la sortie. Sachant que la perte de charge est négligeable, que le venturi mesure une différence de pression de
1,200.104 Pa, que S1 = 100,5 cm2 et S2 = 50,25 cm2, calculer le débit.

Exercice 3:
Le temps de remplissage d'un récipient de volume V = 10 dm3 est de 20 s. L'eau sort d'un robinet de diamètre 15 mm.Quelle est la vitesse de l'eau dans la section de sortie du robinet ?

Exercice 4:
Une conduite d'eau va d'un point 1 à un point 2.
Etat initial au point 1: pression p1 = 15.104 Pa ; vitesse v1 = 8 m.s-1 ; hauteur z1 = 12 m.
Etat final au point 2 : pression p2 = 10.104 Pa ; hauteur z2 = 2 m.
1- Quelle est la vitesse v2 ?
2- Sachant que le débit en volume est Qv = 6 dm3.s-1, calculer les diamètres d1 et d2 de la conduite.

Exercice 5:
Une pompe aspire l'eau d'un puits. La pression de l'eau dans la conduite au niveau de la pompe installée à la sortie du puits doit être au moins égale à 4.104 Pa. La vitesse de l'eau dans la conduite est de 3 m.s-1.
Déterminer la différence d'altitude de l'eau dans le puits et de l'eau à l'entrée de la pompe.

Exercice 6:
Le schéma représente un barrage alimentant une turbine hydraulique au moyen d'une conduite forcée.
a) Calculer la vitesse c2 du jet.
b) Quel est le débit en volume de l'eau, sachant que le diamètre de sortie de la tuyère est de 50 mm ?

Exercice 7:
On appelle hauteur géométrique de chute Hg la différence d'altitude z1 - z5.
a) Calculez le travail échangé par 1 kg d'eau quand il passe de 1 à 5 avec l'extérieur.
b) Si le débit de l'eau traversant la turbine est qv =1 m3.s-1 , trouver la puissance recueillie sur l'arbre.
c) Trouver le travail produit par la turbine.
Exercice 8:
Dans un réservoir de grand volume se trouve de l'huile et de l'air sous la pression p = 106 Pa. L'huile peut s'échapper dans l'atmosphère par un trou de diamètre 6 mm.
1- Quelle est la vitesse de l'huile à la sortie du réservoir ? On considèrera que la différence d'altitude est négligeable.
2- Sachant que la masse volumique de l'huile est 860 kg.m-3, quel est le débit massique ?

Exercice 9:
Une pompe P immergée dans un puits doit assurer un débit volumique de 7,2 m3.h-1. On supposera qu'en A, entrée de la pompe, et en C , sortie de la tubulure de refoulement dans le bac, l'eau est à la pression atmosphérique P0.
La tubulure de refoulement BC a une section constante S = 800 mm2.
1- Calculer le débit massique de la pompe. On donne la masse volumique de l'eau : r = 103 kg.m-3
2- Déterminer la valeur de la vitesse d'écoulement VB de l'eau en B dans la tubulure de refoulement.
3- Dans le cas d'un fluide parfait et incompressible et pour un écoulement permanent sans échange de travail, l'équation de Bernoulli s'écrit :
1/2.rV2 + P + pgz = constante.
a) Quelle relation simple existe-t-il entre VB et VC ? Justifier.
b) Déterminer la différence de niveau entre les extrémités B et C de la tubulure de refoulement.
On donne :
 g = 10 m.s-2
P0 = 105 Pa
PB = 6.105Pa
r = 103 kg.m-3