Exercices sur le chap. 7: dynamique des fluides réels

Pour tous les exercices, on prendra:
- masse volumique de l'eau: r = 1000 kg.m-3.
- Accélération de la pesanteur : g =10 m.s-2
- pression atmosphérique p0 = 105 Pa.

Formules des pertes de charges linéiques, exprimées en pascal (Pa):
%DELTA p = K . L over D . {%rho .v²} over 2 , avec :
K: coefficient de pertes de charge (sans unité)
Ecoulement laminaire: K = 64 over {%Re} ; écoulement turbulent: K = 0,316 over {nroot{4}{%Re}}
L: longueur de la conduite (en m)
D: diamètre de la conduite (en m)
ρ : masse volumique du fluide (en kg.m-3)
v : vitesse du fluide (en m.s-1).

Exercice 1:
Dans un tuyau lisse rectiligne de diamètre intérieur D = 15 mm, circule une huile à la vitesse v = 2,5 m.s-1.
1- Calculer le nombre de Reynolds et indiquer le régime de l'écoulement.
2- Calculer les pertes de charges Δp par mètre de longueur de tuyau.
Données: viscosité cinématique de l'huile: υ = 25.10-6 m².s-1; Masse volumique de l'huile: ρ = 850 kg.m-3.

Exercice 2:
Une pompe débite 90 litres d'huile par minute. Cette huile a une masse volumique de 900 kg.m-3 et une viscosité de 30 cSt.
1- Exprimer le débit volumique en m3.s-1.
2- Calculer le débit massique de la pompe en kg.s-1.
3- Quel doit être le diamètre de la conduite (à 1 mm près) pour que la vitesse de l'huile à l'aspiration soit de 0,8 m.s-1 ?
4- Calculer le nombre de Reynolds. En déduire la nature de l'écoulement.
5- Calculer les pertes de charge si la pompe est placée à 1 mètre au-dessus de la crépine.
Donnée: 1 St = 10-4 m².s-1.

Exercice 3:
De l'huile de viscosité 40 cSt s'écoule dans une conduite de 51 cm de long avec un débit de 30 l/min. Le diamètre de la section est 14 mm. Calculez la perte de charge due à la longueur de la tuyauterie.
Donnée: la masse volumique de l'huile utilisée est 900 kg.m-3.

Exercice 4:
Un fluide, de viscosité 30 cSt, sécoule dans une conduite hydraulique de diamètre 26 mm.
1- Quel est le type d'écoulement si la vitesse du fluide est 3 m/s ?
2- Quelle est la vitesse maximale correspondant à un régime laminaire ?

Exercice 5:
1- Quelle est la vitesse du fluide dans une canalisation de refoulement de 26 mm de diamètre, le débit de la pompe étant de 80l/min ?
La viscosité du fluide est 40 cSt.
2- Déterminez le régime d'écoulement.

Exercice 6: château d'eau

Une station d'alimentation d'un château d'eau utilise une pompe immergée de puissance P à déterminer.
2

P
0
1
Pompe immergée
Château d'eau

Cette pompe refoule l'eau dans une conduite verticale de hauteur l = z2 – z1 = 40 m et de diamètre d = 120 mm.
La vitesse d'écoulement dans la conduite est: v2 = v1 = 5 m/s.
Les pressions d'eau (absolues) mesurées avec un manomètre en 0,1,2 sont:
p0 = 105 Pa (pression atmosphérique);
p1 = 5,4.105 Pa;
p2 = 1,2.105 Pa.
On donne la viscosité cinématique de l'eau: ν = 10-6 m²/s. On néglige les pertes de charge singulières.

1- Par application du théorème de Bernouilli, calculer, par kilogramme d'eau, la perte de charge linéaire J12 entre les sections extrêmes 1 et 2 de la conduite.
2- Calculer le nombre de Reynolds dans la conduite et en déduire la nature de l'écoulement.
3- Calculer le coefficient K de pertes de charge linéaire dans la conduite, avec J_{12} = - K . L over D . {v²} over 2
4- Par application du théorème de Bernouilli, calculer le travail échangée entre la pompe et la masse de un kilogramme d'eau qui la traverse. On néglige les pertes de charge singulières dans la pompe.
5- Calculer le débit volumique et le débit massique de la pompe.
6- Le rendement de la pompe est donné par le constructeur: η = 0,85. Calculer la puissance absorbée Pa.

Exercice 7: mesure de la viscosité du lait

On veut mesurer la viscosité du lait. On utilise pour cela un viscosimètre, à chute de bille qui comporte un long tube de verre vertical, rempli de lait, et dans lequel on laisse tomber une bille sphérique. On mesure le temps nécessaire relatif au déplacement de la bille entre deux repères fixes A et B.
Faire le bilan des forces appliquées à la sphère ( poids, poussée d'Archimède, force de frottement ) et les représenter sur un schéma. Donner l'expression littérale des normes (valeurs) de chacune de ces forces en fonction
- de l'accélération de la pesanteur g;
- du coefficient de viscosité  et de la masse volumique  du lait;
- du rayon r de la sphère, de sa masse volumique B et de sa vitesse v.

#### Rappels
- La poussée d'Archimède est égale au poids du volume de liquide déplacé.
- La force de frottement s'exerçant sur un sphère de rayon r en mouvement à la vitesse v dans un fluide de coefficient de viscosité  a pour valeur F = 6r.v.

1. Sachant que le mouvement vertical descendant de la sphère devient rapidement uniforme avant l'arrivée au repère A, établir la relation entre la durée t du parcours AB de longueur L et les grandeurs précédentes.
2. Le temps de chute de la bille entre A et B distants de L = 30 cm est t = 10 s. Calculer le coefficient de viscosité dynamique  du lait.

Données:
- masse volumique du lait  = 1032 kg·m–3
- masse volumique de la bille B = 1050 kg·m–3
- rayon de la bille r = 1,0 mm ;
- volume d'une sphère : (4/3)r3