Fiche résumé sur l'oxydo-réduction

Une réaction d'oxydo-réduction est un échange d'électrons: une oxydation est une perte d'électrons, une réduction est un gain d'électrons.
Un oxydant est un corps qui accepte des électrons (en solution aqueuse), ou qui donne de l'oxygène (par voie sèche).
Un réducteur est un corps qui cède des électrons, ou qui prend de l'oxygène.

Oxydant + n e-

Réducteur
oxydation
réduction
1. Oxydo-réduction en solution aqueuse

Equation générale d'un couple redox:

Classification électrochimique: couples oxydant/réducteur et potentiels standards
1,50 V
E0
0,34 V
0,0 V
-0,44 V
-0,76 V
-1,67 V

Au3+ Au
Cu2+ Cu
H+ H2
Fe2+ Fe
Zn2+ Zn
Al3+ Al
meilleur réducteur
meilleur oxydant

(savoir écrire l'équation représentant chaque couple).
cas particulier: couple H3O+/H2: 2 H3O+ + 2e- ⇄ H2 + 2 H2O

Règle du gamma.

Pile électrochimique:
borne + = cathode= lieu de la réduction: l'oxydant reçoit des électrons: il est réduit)
borne - = anode = lieu de l'oxydation (le réducteur perd des électrons: il est oxydé).

2. Oxydo-réduction par voie sèche

L'élément, ou le composé chimique, qui se combine avec un atome d'oxygène est le réducteur.
O2 + 4e- → 2 O2-. O2 est l'oxydant, O2- le réducteur.
sidérurgie (ou métallurgie du fer): élaboration de la fonte et de l'acier à partir de minerais de fer.
FeO + CO → Fe + CO2
oxydant réducteur

3. Corrosion
Dégradation lente sous l'effet de l'environnement.
3 catégories de métaux:
- métaux précieux: peu réducteurs, comme l'or, l'argent, le platine...
- métaux dont l'oxyde est étanche (protection naturelle) comme l'aluminium, le zinc...
- métaux dont l'oxyde est poreux, comme le fer, l'acier ...

Protections:	- utilisation d'aciers inoxydables,
- traitement chimique de la surface à protéger,
- recouvrement de la surface (vernis...)
- revêtement métallique
- protection cathodique, par « anode sacrificielle »
4. Formulaires

n = m over M n: quantité de matière (en mol), m: masse (en g), M: masse molaire (en g.mol-1)

pour les liquides: c = n over V c: concentration (en mol.L-1), n: quantité de matière (en mol), V: volume (en L)
pour les solides: %rho = m over V ρ : masse volumique (en kg.m-3); m: masse (en kg), V: volume (en m3).