Fiche résumé sur les échanges de chaleur

Un transfert de chaleur entre deux corps s'effectue du corps chaud vers le corps froid.

Équation calorimétrique: en valeur absolue, la quantité de chaleur reçue par le corps froid est égale à la quantité de chaleur cédée par le corps chaud.

Pour un système parfaitement isolé comportant n corps, la somme (en valeur algébrique) des quantités de chaleur reçues par ces corps est nulle: Q1 + Q2 + ... + Qn = 0.

Transfert de chaleur sans changement d'état d'un corps:

Soit Q, la quantité de chaleur (en J) reçue par une masse m (en kg) d'un corps, pris à la température initiale ti (en °C, ou en K), et amené à la température finale tf (exprimée dans la même unité que ti), on a la relation
Q = m. C. (tf - ti)

où C représente la capacité thermique massique du corps, exprimée en J.kg-1.°C-1 ou J.kg-1.K-1.

si Q > 0, tf > ti : le corps-froid- reçoit effectivement de la chaleur (donnée par le corps chaud)
si Q < 0, tf < ti : le corps- chaud- cède en réalité la chaleur «  -Q » au corps froid.

Transfert de chaleur avec changement d'état:

solide
gaz
liquide

sublimation
condensation

liquéfaction
vaporisation

solidification
fusion

soit Q la quantité de chaleur reçue par une masse m (en kg) d'un corps pris à sa température de changement d'état pour lui faire changer d'état, on a la relation
Q = m. L

où L représente la chaleur latente massique de changement d'état du corps (ou variation d'enthalpie massique de changement d'état), exprimée en J.kg-1.

Remarque: Lfusion = - Lsolidification > 0; Lvaporisation = - Lliquéfaction > 0 et Lsublimation = - Lcondensation > 0.