Exercices sur l'énergétique

Exercice n°1 : travail moteur et travail résistant

Dans les deux cas de figure ci-contre:
- faites figurer l'angle α ;
- précisez le signe de cos α;
- précisez si le travail de la force est moteur ou résistant.

Exercice n°2: horloge campagnarde

Le poids moteur d'une horloge campagnarde a une masse m = 5,0 kg. On la remonte d'une hauteur h = 1,80 m tous les 4 jours.

1- Calculez le travail effectué par la masse lors de son déplacement d'une hauteur h=1,80m.
2- Calculez la puissance moyenne P nécessaire pour le fonctionnement du moteur.
3- Quelle puissance doit posséder l'opérateur qui remonte la masse si cette action est effectuée en 10s ?

Exercice n°3: vis de presse à main

Une vis de presse à main est mise en mouvement en exerçant le couple aux extrémités d'un levier AB solidaire de la vis. Les directions de vec{F_1} et de vec{F_2} sont constamment orthogonales au segment AB.

A
B
vis
On donne F1 = F2 = 20 N et AB = 30 cm. vec{F_1}
        vec{F_2}
1- Calculez le moment du couple exercé par les 2 forces;
2- Calculez le travail fourni après une rotation de 5 tours;
3- Calculez la puissance correspondante si ce travail est effectué en 8,0 s.

Exercice n°4: le TGV Sud-Est
Le train à grande vitesse Paris Sud-Est (TGV-PSE) est équipé de 12 moteurs à courant continu à excitation en série.
Au point de fonctionnement nominal, chaque moteur absorbe la puissance Pa = 528 kW et développe sur l'arbre un couple utile de moment Tu = 1 561 N.m à la fréquence de rotation nominale n' = 3000 tr/min.
1-Calculer la puissance utile Pu fournie par un moteur.
2- Quel est le rendement η d'un moteur ?

Exercice n°5: scooter électrique

Pour permettre à un scooter électrique de fonctionner dans de bonnes conditions, son moteur doit fournir, en charge nominale, une puissance utile minimale de 1 000 W à 4 300 tr/min sur terrain plat. On se propose de vérifier cette exigence et de calculer l'autonomie du scooter.

1- A la vitesse de 45 km.h-1 sur terrain plat, l'intensité F de la force motrice est égale à 80 N. Calculer la puissance mécanique Pu nécessaire à la propulsion du scooter. Montrer que ce résultat est conforme à l'exigence du constructeur.
2- La capacité Q de la batterie est égale à 100 A.h (elle peut fournir 100 A pendant 1 heure ou 50 A pendant 2 heures). A la vitesse Vsc = 45 km.h-1 sur terrain plat, on relève un courant absorbé par le moteur d'entraînement de 100 A. Quelle est alors l'autonomie kilométrique du scooter (distance maximale possible) à cette vitesse ?
3- La recharge de la batterie dure 2 heures. Pendant cette opération, la batterie est alimentée sous une tension de 21 V et est traversée par un courant d'intensité 50 A. Calculer l'énergie fournie par le chargeur (en kW.h).

Exercice n°6 : cout de fonctionnement d'un atelier

Un artisan désire estimer le coût en électricité de son atelier. Lorsque tous les appareils fonctionnent simultanément, la puissance absorbée est de 16,3 kW.

1.Calculer l'énergie consommée lors d'une journée de 10 heures (en kilowatt‑heure et en joule).
2. Le kilowatt‑heure étant facturé par EDF à 0,095 €, déterminer le coût d'une journée de fonctionnement de l'atelier.