TP n°7: Réflexion et réfraction de la lumière

Objectifs:	- observer les phénomènes de réflexion et de réfraction de la lumière;
- établir la loi de Descartes sur la réfraction;
- déterminer des indices de réfraction.

On utilise un dispositif comprenant un demi-disque optique en plexiglas posé sur un disque gradué en degré, et une source lumineuse.

I Réflexion de la lumière

1- Réglez la source lumineuse de manière à ce que le faisceau lumineux atteigne le demi-disque au milieu de sa face plane. On s'intéresse ici au rayon réfléchi, que vous rechercherez grâce à l'agitateur en verre.
2- Pour différentes valeurs de l’angle d’incidence i1, relevez l’angle de réflexion i'1.
i1 (°)	0	20	40
i’1(°)

3- Rappelez la loi de Descartes concernant la réflexion: ........................................................................................
Est-elle vérifiée ? ....................................................................................................................................................

II Réfraction de la lumière dans le plexiglas

On s'intéresse à présent au rayon réfracté, visible dans le demi-disque.
1- Faites varier l'angle d'incidence i1 (de 0 à 70°, tout les 10°) et relevez l'angle de réfraction i2.

mesures	i1 (°) 0 10 20 30 40 50 60 70 / i2(°)
calculs	sini1 / sini2

2- Complétez les deux dernières lignes du tableau (attention au mode (radians, degrés) de votre calculatrice !)
3- Tracez la courbe sin(i1) = f(sin(i2) (voir page suivante).
4- Que peut-on en dire ? ..........................................................................................................................................
La pente (ou coefficient directeur) de cette caractéristique est notée n_2 over n_1 , où n1 et n2 sont respectivement les indices de réfraction de l'air et du plexiglas.
5- Calculez cette pente et déduisez-en l'indice de réfraction du plexiglas, si l'indice de l'air est de 1,0.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
6- Donnez la relation entre sin(i1), sin(i2), n1 et n2 . C'est la loi dite de Descartes sur la réfraction.
...................................................................................................................................................................................
III Réfraction de la lumière dans l'eau
1- Imaginez une expérience permettant de déterminer l'indice de réfraction de l'eau.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2- Réalisez l'expérience, effectuez vos mesures et déduisez-en l'indice de réfraction de l'eau.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3- L'eau est-elle un milieu plus réfringent (indice de réfraction plus élevé) ou moins réfringent que le plexiglas ?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Pour un même rayon incident (même milieu1 - l'air- et même angle d'incidence i1), dans quel milieu la lumière subira-t-elle la plus grande déviation ? .....................................................................................................................