size 12{ { vec {V}} rSub { size 8{1} } } {}
BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE
SCIENCES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES
SPÉCIALITÉ : GÉNIE MÉCANIQUE toutes options
_____________________
Épreuve de Sciences Physiques
Durée : 2 heures.	Coefficient : 5
## ___________________________________________________________________________________________________________
Le sujet comporte trois pages, dont une de document réponse qui doit être remise avec la copie.
Les deux exercices sont indépendants.
L’usage de la calculatrice est autorisé.

## exercice 1 (17 points)
### A ) première partie.
On considère le réseau triphasé équilibré {U = 400V ; f = 50 Hz} ci-dessous :

Phase 1
Phase 2
Phase 3
neutre
v1
v2
v3
u12
u23
u31

A 1 ) Quels noms donne-t-on aux tensions v1, v2 , v3 d'une part et aux tensions u12, u23, u31 d'autre part ?
A 2 ) Calculer la valeur efficace V de la tension v1.
A 3 ) Dessiner sur le document réponse (figure 1) le diagramme vectoriel des six tensions en utilisant l’échelle définie par la représentation du vecteur size 12{ { vec {V}} rSub { size 8{1} } } {} .

### b ) deuxième partie.
Un moteur asynchrone triphasé, de caractéristiques nominales :
puissance utile : Pu = 4,0 kW ; facteur de puissance : cosφ= 0,80 ; rendement : η= 75%,
est branché en triangle sur le réseau précédent.
B 1 ) Compléter sur le document réponse (figure 2) le schéma de câblage.
B 2 ) Quelle est la valeur efficace de la tension aux bornes de chaque enroulement du moteur?
B 3 ) Calculer la puissance active P absorbée par le moteur.
B 4 ) En déduire la puissance réactive Q correspondante.
B 5 ) Calculer l'intensité efficace I du courant dans un fil d'alimentation.
B 6 ) On veut relever le facteur de puissance du moteur à cos φ' = 0,93 en utilisant trois condensateurs de capacité C couplés en triangle.
a) Calculer la valeur de C en utilisant la relation: size 12{C=P { { left ("tan"%varphi - "tan"%varphi' right )} over {3 "." ω "." U rSup { size 8{2} } } } } {} .
b) Calculer la valeur efficace I' des courants en ligne avec ces condensateurs branchés.

### c ) troisième partie.
Le primaire d'un transformateur monophasé est branché entre la phase 1 et le neutre du réseau triphasé précédent.

C 1 ) Sur un oscilloscope branché au secondaire du transformateur on relève l'oscillogramme ci-contre; dessiner sur votre copie le schéma du transformateur et le branchement de l'oscilloscope.

Calibre : 20V / division
Base de temps : 4 ms / division
C 2 ) Déterminer la valeur maximale, la valeur efficace, la valeur moyenne, la période et la fréquence de la tension secondaire u2.
0V
C 3) Préciser le type et la position du voltmètre à utiliser pour mesurer la valeur efficace U2 de la tension secondaire u2 ?
C 4) Calculer le rapport de transformation du transformateur.
### d ) quatrième partie.
Pour alimenter un petit moteur à courant continu à aimants permanents, on réalise le montage ci-dessous dans lequel les quatre diodes sont idéales.

D 1) Dans quel but branche-t-on une bobine en série avec le moteur?
D 2) Tracer l'allure de la tension uc(t), et graduer les axes.
D 3) Préciser le type et la position du voltmètre à utiliser pour mesurer la valeur moyenne de uc(t).

## exercice ii (3 points)

Le rayon incident SI de la figure 3 passe de l’air dans l’eau d’un récipient dont le fond est un miroir parfait. L’indice de réfraction de l’eau par rapport à l’air est 1,33.

Tracer le trajet suivi par la lumière, sachant qu’elle subit une réfraction air-eau puis une réflexion sur le fond du récipient et une réfraction eau-air.
DOCUMENT A RENDRE AVEC LA COPIE

Nom, Prénom : …...............................................................................................

Figure 1

Figure 2

phases	1	2	3
W2	U2	V2
U1	V1	W1

ALIMENTATION
MOTEUR

Figure 3