Devoir n°9 : hacheur série et machine à courant continu

Première partie : Étude du moteur à courant continu (9 points)

L'inducteur d'un moteur à courant continu, à excitation indépendante, maintient sous les pôles un flux constant: Φ = 25 mWb.
La plaque signalétique indique les valeurs nominales de l'induit:
- tension d'alimentation : U = 220V;
- intensité du courant absorbé : I = 12A
- fréquence de rotation : n = 1500 tr.min‑1
- puissance mécanique utile: Pu = 2,0 kW.
 On a mesuré, à la température de fonctionnement, la résistance de l'induit R= 2,0 Ω

1) Représenter le schéma électrique équivalent de l'induit.

2) Étude du moteur au fonctionnement nominal.

2. 1) Calculer la fém E de l'induit.
2.2) Donner l'expression de la fém E en fonction du flux inducteur Φ et de la vitesse de rotation Ω.
2.3) En déduire la constante K du moteur en V.Wb‑1.rad‑1.s
2.4) Calculer le moment T du couple électromagnétique.
2.5) Calculer le moment Tu du couple utile sur l'arbre du moteur.

3) Entre le fonctionnement à vide et le fonctionnement nominal, la caractéristique mécanique du moteur est assimilée à un segment de droite.

3.1)Sachant qu'à vide (Tu = 0) le moteur tourne à 1700 tr.min‑1, tracer la caractéristique mécanique Tu = f(n) du moteur dans la zone linéaire, pour 1500 £  n(tr.min‑1) £ 1700.
3.2) En déduire la fréquence de rotation du moteur lorsqu'il entraîne une charge opposant un couple résistant constant de moment Tr = 12 N.m

Deuxième partie : Alimentation du moteur (11 points).

L'induit du moteur est alimenté par une tension continue V = 275V, par l'intermédiaire d'un hacheur , selon le schéma ci‑contre.

1)	Quel composant électronique peut - on utiliser pour réaliser l'interrupteur H ?

2)	Quel est le rôle de l'inductance L ? Quel est le rôle de la diode D ?

3)	Le moteur fonctionne en régime de conduction continue : que signifie l'expression " conduction continue ou ininterrompue " ?

4)	A l'aide d'un oscilloscope bi‑courbe, on relève les variations de la tension u et celles du courant i en fonction du temps t :

4.1)Dessiner le schéma de branchement de l'oscilloscope permettant de visualiser simultanément u et i.

4.2) Déterminer la période T. En déduire la fréquence f.

4.3) Déterminer la valeur du rapport cyclique α.

4.4) Calculer la valeur moyenne <u> de la tension u.

4.5) Quel type de voltmètre doit-on utiliser pour mesurer <u> ? Dans quelle position ?

5)	Le moteur entraîne une charge qui lui oppose un couple résistant de moment constant. Qu'observe‑t‑on, pour le moteur, lorsqu'on fait varier le rapport cyclique α ? Justifier.

6) Citer un autre convertisseur qui permettrait d'alimenter un moteur à courant continu à partir d'une tension sinusoïdale.