Exercices sur les machines à courant continu

Exercice 1: fém induite, puissance et couple électromagnétique
Le flux maximum utile sous chaque pôle inducteur d'une machine à courant continu vaut Φ = 27 mWb. Lorsque l'induit tourne à n= 1500 tr.min-1, on mesure une fém E = 600V.
1- Calculez la constante K de la machine.
2- Le flux restant égal à 27 mWb, calculez la fém de l'induit lorsqu'il tourne à 3000 tr.min-1.
3- L'induit étant traversé par un courant I = 25 A, calculez la puissance électromagnétique et le moment du couple électromagnétique.

Exercice 2: fonctionnements réversibles d'une machine à courant continu
L'inducteur d'un moteur à courant continu fournit sous chaque pôle un flux utile constant Φ = 27 mWb. L'induit de résistance R = 0,8 Ω absorbe un courant d'intensité I = 12 A sous une tension U=220V lorsqu'il tourne à n = 1500 tr.min-1.
1- Calculez la fém E de l'induit.
2- En déduire la constante K.
3- Calculez le moment du couple électromagnétique.
4- La machine fonctionne maintenant en génératrice. Le flux utile par pôle est inchangé. L'induit fournit un courant I = 12 A sous une tension U = 220 V.
4.1 Calculez la fém E;
4.2 En déduire sa fréquence de rotation en tr.min-1.

Exercice 3: exercice sans la calculatrice
Le moteur à courant continu utilisé par une embarcation est à excitation indépendante et constante. Dans tout le problème on prend pour l'inducteur: Ue = 50 V et Ie = 0,1 A.

1 Étude préliminaire
1.1- Dessiner le schéma électrique du modèle équivalent de l'induit et le flécher en convention récepteur. On désigne par E la force électromotrice, R la résistance d'induit, I le courant d'induit et U la tension d'alimentation de l'induit.
1.2- En utilisant la loi des mailles, déduire de ce schéma la relation entre U, E, R et I.
1.3- On désigne par T le moment du couple électromagnétique du moteur. Dans les conditions d'utilisation définies, k étant une constante, pourquoi peut‑on écrire E = k x Ω (formule où Ω est la vitesse angulaire de rotation en rad/s) et T = k x I ?

2 Étude à vide
On soumet le moteur à un essai à vide en appliquant Uv = 50,5 V. On mesure: Iv = 1 A et Ωv=100rad/s. On donne R = 0,5 ohm.

2.1- Calculer dans ces conditions la force électromotrice Ev.
2.2- Montrer que l'on peut écrire : E = 0,50 Ω (formule où E est exprimé en volt et Ω en rad/s).

Exercice 4 : moteur d'une grue
Le moteur d'une grue est un moteur à courant continu à excitation indépendante et constante.
Pour une charge mécanique donnée, l'induit est parcouru par un courant d'intensité I = 45 A sous une tension U = 252 V.
L'induit est modélisé par :
- une fém E proportionnelle à la fréquence de rotation n' suivant la relation : E = 0,184.n' (E en volts ; n' en tr.min-1) ;
- une résistance r = 0,610 Ω.
1- Dessinez le schéma électrique de l'induit et représentez le courant I et la tension U.
2- Calculez la valeur de la fém E.
3- En déduire la fréquence de rotation n'.
4- Calculez la puissance électromagnétique fournie.
5- Calculez le moment du couple électromagnétique.

Exercice 5:moteur à flux constant
 La résistance de l’induit d'un moteur est r = 0,036 Ω. Ce moteur fonctionne à flux constant. On s'intéresse à son fonctionnement à vide.
L’induit du moteur étant alimenté sous la tension U = 9,0 V, on relève les valeurs suivantes :
Intensité du courant absorbé par l’induit : I0 = 4,0 A.
Fréquence de rotation : n = 10,0 tr/s.
1- Dans ces conditions de fonctionnement, déterminez la fém E du moteur.
2- La constante k’ vaut 0,88 V. tr-1. s. Montrez que le moment du couple électromagnétique peut s’écrire Tem =0,14.I. Dans cette formule I est exprimé en A et Tem en N.m.
3- Déterminez, pour cet essai :
La puissance Pio absorbée par l’induit du moteur.
La puissance Pjo dissipée par effet Joule dans l’induit du moteur.
4- En déduire la valeur des autres pertes, intervenant au niveau du rotor, appelées « pertes collectives » et notées Pc.

Exercice 6: moteur entraînant un treuil
Pour un moteur à courant continu à excitation indépendante et constante, entraînant un treuil, on donne:
- puissance mécanique utile nominale: Pu = 1,0 kW;
- pertes mécaniques et pertes dans le fer: négligeables;
- intensité nominale du courant circulant dans l'induit: 5,0 A;
- résistance R de l'induit: 4,0 Ω;
- résistance r de l'inducteur: 220 Ω.

1- La puissance électromagnétique est-elle égale à la puissance utile ? Pourquoi ?
2- Calculez la fém nominale de ce moteur.
3- Calculez alors la tension entre les bornes de l'induit.
4- Calculez les pertes par effet Joule dans l'induit.
5- Calculez la puissance perdue par effet Joule dans l'inducteur sachant qu'il est alimenté sous une tension constante de 220 V.
6- Le moteur tourne à une vitesse angulaire de rotation de 50 rad.s-1. Calculez le moment de son couple utile.
7- Le rendement du treuil est de 80%. Quelle puissance mécanique Ptr fournit-il ?

Exercice 7: moteur à aimants permanents
Un moteur à courant continu, à aimants permanents et à flux constant, a pour valeurs nominales:
- tension aux bornes de l'induit: UN = 12 V;
- intensité du courant induit: IN = 2,0 A;
- fréquence de rotation: n = 100 tr.s-1 ;
- résistance de l'induit: R = 0,50 Ω.

A Fonctionnement sous tension nominale

1- Représentez le modèle électrique équivalent de l'induit du moteur.
Pour les questions suivantes, les pertes autres que par effet Joule sont négligées. Calculez, pour le fonctionnement nominal:
2- la fem E;
3- la puissance absorbée Pa ;
4- la puissance perdue par effet Joule PJ ;
5- la puissance utile Pu ;
6- le moment du couple utile Tu.

B Fonctionnement sous tension variable
On désire que le moteur fournisse le couple nominal pour la fréquence de rotation de 50 tr.s-1.
1- Justifiez que l'intensité du courant reste égale à 2,0 A.
2- Déterminez, pour cette fréquence de rotation, la valeur de la fém et celle de la tension d'alimentation.

C Étude du démarrage du moteur
1- Rappelez l'expression de la fém E de l'induit en fonction du flux inducteur Φ et de la vitesse de rotation Ω = 2π.n.
2- En déduire que la fém est nulle si la fréquence de rotation est nulle.
3- Calculez la tension aux bornes de l'induit, au moment du démarrage, l'intensité étant égale à sa valeur nominale.

Exercice 8: exercice sans la calculatrice (suite de l'exercice 3)

3 Étude en condition d'utilisation

On considère que les pertes collectives sont égales à 50 W. Le moteur tourne à la vitesse angulaire de 90 rad/s lorsqu'on alimente l'induit par une tension de 50 V.
On rappelle que pour l'inducteur : Ue = 50 V et Ie = 0,1 A.

3.1- Calculer la f.é.m. E du moteur.
3.2- Montrer que l'intensité I du courant dans l'induit est égale à 10 A.
3.3- Calculer la puissance électrique Pje dissipée dans l'inducteur.
3.4- Calculer la puissance totale Pa absorbée par le moteur.
3.5- Calculer les pertes par effet Joule, PjR dans l'induit.
3.6- En déduire la puissance mécanique utile Pu fournie par le moteur pour ce point de fonctionnement.
3.7- Exprimer le rendement η du moteur et dire s'il est proche de : 1/2 (soit 50%); 3/4 (soit 75%); 4/5 (soit 80%) ou 9/10 (soit 90%).

4 Étude du démarrage

Au démarrage, on applique directement la tension d'alimentation Ud = 50 V.
4.1- Que valent la vitesse angulaire de rotation Ωd et la f.é.m. Ed à cet instant précis ?
4.2- En déduire l'intensité Id du courant d'induit appelé au démarrage.
4.3- Proposer une méthode de démarrage permettant de diminuer le courant d'induit.